## Slide 1
11. hét • A mágneses tér alapjai
3. témakör • Mágneses tér • 10 óra • 31-33. óra
Pólusoktól a mágneses fluxusig
Kulcsmennyiségek
B • mágneses indukció
Fluxus
Φ • weber

## Slide 2
Történelmi nyitó
Hans Christian Ørsted • 1820
Kísérlet
Az áramjárta vezető eltérítette az iránytűt.
Jelentőség
Az elektromosság és a mágnesség összetartozik.

## Slide 3
Mágneses pólusok
Azonos pólus
N-N vagy S-S → taszítás
Ellentétes pólus
N-S → vonzás

## Slide 4
Mágneses erővonalak
Kívül
N → S
Belül
S → N
Fontos
Zárt görbék Nem metszik egymást

## Slide 5
Mágneses indukció
B
Jelentése
A mágneses tér egyik legfontosabb helyi jellemzője.
Mértékegység
tesla (T) mT • μT

## Slide 6
Mágneses fluxus
Φ = B · A
Merőleges homogén tér
Φ: weber (Wb) B: tesla (T) A: m²

## Slide 7
Kidolgozott példa
Adatok
B = 0,80 T A = 25 cm² = 0,0025 m²
Eredmény
Φ = 0,80·0,0025 = 0,002 Wb = 2 mWb

## Slide 8
B és Φ nem ugyanaz
B
A tér helyi jellemzője. Mértékegység: T
Φ
Egy felülethez tartozó fluxus. Mértékegység: Wb

## Slide 9
Homogén vagy inhomogén?
Homogén
B nagysága és iránya közel állandó.
Inhomogén
B helyről helyre változik.

## Slide 10
Hol használjuk?
Motor
mágneses tér + áram → nyomaték
Transzformátor
változó fluxus kapcsolja a tekercseket
Kontaktor
elektromágnes mozgatja a vasmagot

## Slide 11
Tipikus hibák
Egységek
T ≠ Wb cm² → m²
Fogalmak
B ≠ Φ Erővonalak zártak Felület helyzete számít

## Slide 12
⚡ IAP heti kihívás
B = 0,50 T • A = 40 cm²
Feladat
A tér merőleges a felületre. Számítsd ki a mágneses fluxust Wb és mWb egységben!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!