## Slide 1
6. hét - Villamos teljesítmény és energia
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
Mit tanultunk eddig?
Feszültség U
Áramerősség I
Ellenállás R
Soros és párhuzamos kapcsolások
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Mi a villamos teljesítmény?
Jele: P
Mértékegysége: watt (W)
Megmutatja az energiaátalakítás ütemét.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Alapképlet
P = U · I
24 V · 0,5 A = 12 W
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
További alakok
P = I² · R
P = U² / R
Az Ohm-törvénnyel együtt használhatók.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Mi a villamos energia?
E = P · t
SI-egység: joule (J)
Gyakorlatban: Wh és kWh
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Mit jelent 1 kWh?
1 kW teljesítmény 1 órán át
1 kWh = 1000 Wh = 3,6 MJ
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
Példa
1 kW-os fogyasztó 2 órán át
E = 1 kW · 2 h = 2 kWh
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
Adattábla és áramfelvétel
24 V, 48 W
I = P/U = 48/24 = 2 A
A névleges adatok segítenek a méretezésben.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
Teljesítmény és biztonság
Nagyobb teljesítmény általában nagyobb áramfelvételt jelent.
Vezeték, kapcsoló, védelem és tápegység megfelelő méretezése szükséges.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
IAP-kihívás
24 V, 1,5 A, napi 4 óra
Számítsd ki:
P = ? W
E = ? Wh = ? kWh
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 12
Következő hét
Vezetékek, vezetőanyagok és keresztmetszet
IAP - Integrált Automatika Program