## Slide 1
5. hét - Soros és párhuzamos kapcsolások
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
Kapcsolódás az Ohm-törvényhez
U, I és R kapcsolatát már ismerjük.
Most több ellenállást kapcsolunk egy áramkörbe.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Soros kapcsolás
Egyetlen áramút
I = I1 = I2
U = U1 + U2
Reredő = R1 + R2
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Soros példa
R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω
Reredő = 300 Ω
U = 24 V → I = 80 mA
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
Párhuzamos kapcsolás
Több áramút
U = U1 = U2
I = I1 + I2
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Párhuzamos eredő
1/Reredő = 1/R1 + 1/R2
Két ellenállásnál:
Reredő = (R1·R2)/(R1+R2)
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Párhuzamos példa
R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω
Reredő ≈ 66,7 Ω
Az eredő kisebb a legkisebb ágellenállásnál.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
Miért párhuzamos a lakás hálózata?
Minden fogyasztó ugyanazt a feszültséget kapja.
Egy fogyasztó kikapcsolása nem szakítja meg a többit.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
Soros vagy párhuzamos?
Soros: azonos áram
Párhuzamos: azonos feszültség
A kapcsolási mód meghatározza az eredő ellenállást.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
IAP-kihívás
2 × 120 Ω, U = 24 V
Számítsd ki sorosan és párhuzamosan:
Reredő és teljes áram.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
Következő hét
Villamos teljesítmény és villamos energia
IAP - Integrált Automatika Program