## Slide 1
IAP
TRANZISZTOROS ALAPKAPCSOLÁSOK
Közös emitteres erősítő • munkapont • erősítés • fázisfordítás
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
5 × 45 perc • IAP

## Slide 2
RÁHANGOLÁS
Miért kell egyáltalán erősíteni?
Az érzékelők jele gyakran túl kicsi a közvetlen feldolgozáshoz.
BEMENET
20 mV
Érzékelőből érkező kis jel.
ERŐSÍTŐ
× 25
A jel alakját megtartva növeli az amplitúdót.
KIMENET
0,5 V
Mérhető, feldolgozható jel.
Kulcskérdés: hogyan állítjuk be a tranzisztort úgy, hogy a jel torzítás nélkül erősödjön?
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
2

## Slide 3
ALAPOK
A három BJT alapkapcsolás
A „közös” elektróda az a pont, amely a bemeneti és kimeneti kör számára is referencia.
KÖZÖS EMITTER (CE)
CE
Jó feszültségerősítés. A kimenet 180°-kal fázist fordít. Gyakori kisjelű erősítő.
KÖZÖS KOLLEKTOR (CC)
CC
Feszültségerősítése közel 1. Nagy bemeneti és kis kimeneti ellenállás. Illesztésre kiváló.
KÖZÖS BÁZIS (CB)
CB
Kis bemeneti ellenállás. Jó nagyfrekvenciás viselkedés. Speciális alkalmazások.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
3

## Slide 4
FÓKUSZ
A közös emitteres kapcsolás
A bemenet a bázisra, a kimenet a kollektorra kerül; az emitter a közös referencia.
+12 V
RC
Q1
Ube
Uki
RE
GND
BEMENET
A kis váltakozó jel a bázist vezérli.
KIMENET
A kollektor feszültségváltozása adja az erősített jelet.
KÖZÖS PONT
Az emitter a bemeneti és kimeneti kör közös referenciaelektródája.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
4

## Slide 5
MUNKAPONT
A tranzisztor nyugalmi állapota
A jó munkapont biztosítja, hogy a jel mindkét irányban torzítás nélkül változhasson.
LEZÁRÁS
IC ≈ 0
Túl kicsi bázisáram → a tranzisztor alig vezet.
AKTÍV TARTOMÁNY
ERŐSÍTÉS
Itt használjuk erősítőként. A kollektoráram a vezérlést követi.
TELÍTÉS
UCE ≈ kicsi
Túl nagy vezérlés → a tranzisztor már nem tud tovább erősíteni.
Cél: a nyugalmi kollektor-emitter feszültséget célszerűen a tápfeszültség középső tartományába állítani.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
5

## Slide 6
SZÁMÍTÁS
Egyszerű munkaponti példa
Tápfeszültség: 12 V • RC = 2,2 kΩ • IC ≈ 2 mA
RC FESZÜLTSÉGE
4,4 V
URC = IC · RC
KOLLEKTORFESZÜLTSÉG
7,6 V
UC = UCC - URC
ELLENŐRZÉS
AKTÍV
A kollektor nincs sem 0 V, sem 12 V közelében.
Mérnöki szokás: előbb becslünk és számolunk, utána mérünk. A mérés feladata az ellenőrzés.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
6

## Slide 7
ERŐSÍTÉS
Mit jelent a feszültségerősítés?
A kimeneti és bemeneti váltakozó feszültség amplitúdójának aránya.
KÉPLET
Au = Uki / Ube
Az előjel a CE kapcsolásnál a fázisfordításra utal.
PÉLDA
|Au| = 20
Ube = 100 mV, Uki = 2,0 V → |Au| = 20
A valós erősítés függ a munkaponttól, RC és RE értékétől, a tranzisztortól és a terheléstől.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
7

## Slide 8
JELALAK
A 180°-os fázisfordítás
Ha a bemeneti jel nő, a kollektoráram nő, ezért a kollektor feszültsége csökken.
Ube
Uki
A csúcs és a völgy felcserélődik → 180°
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
8

## Slide 9
ALKATRÉSZEK
Mit csinálnak az elemek a CE erősítőben?
R1–R2
Bázis előfeszítés, a munkapont kialakítása.
RC
A kollektoráram változását kimeneti feszültséggé alakítja.
RE
Stabilizálja a munkapontot, negatív visszacsatolást ad.
C1–C2
Átengedi a váltakozó jelet, leválasztja az egyenfeszültséget.
A kapcsolás nem egyetlen tranzisztorból áll: az ellenállások és kondenzátorok együtt alakítják ki a használható erősítőfokozatot.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
9

## Slide 10
MÉRÉS
Oszcilloszkópos vizsgálat
CH1: bemenet • CH2: kimenet • közös GND
1. LÉPÉS
UB • UE • UC
Ellenőrizd a DC munkapontot multiméterrel.
2. LÉPÉS
1 kHz
Adj kis amplitúdójú szinuszjelet a bemenetre.
3. LÉPÉS
CH1 ↔ CH2
Mérd Ube és Uki amplitúdóját, figyeld a fázist.
Ne a maximális kimenetet keresd elsőként: először a torzításmentes működést igazold.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
10

## Slide 11
HIBAKERESÉS
Mit árul el a jelalak?
LEVÁGÁS FELÜL
A munkapont vagy a vezérlés nem megfelelő; a tranzisztor egyik határállapotához ér.
LEVÁGÁS ALUL
A jel másik irányban éri el a működési tartomány szélét.
SZIMMETRIKUS JEL
Megfelelő munkapont és ésszerű bemeneti amplitúdó.
A torzítás nem „rossz oszcilloszkóp”: információ a kapcsolás állapotáról.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
11

## Slide 12
5 TANÓRA
A hét tanulási útvonala
Az elmélet, számítás, építés és mérés egyetlen folyamat.
1.
Alapkapcsolások
CE • CC • CB
2.
CE felépítése
alkatrészek • jelút
3.
Munkapont
számítás • DC mérés
4.
Erősítés
Ube • Uki • fázis
5.
Labor
oszcilloszkóp • dokumentálás
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
12

## Slide 13
MINI KIHÍVÁS
Számíts, majd jósolj!
UCC = 12 V • RC = 2,2 kΩ • IC = 2 mA • Ube(ac) = 50 mV • |Au| = 30
A
Mekkora a kollektor nyugalmi feszültsége?
B
Mekkora kimeneti amplitúdót vársz?
C
Mit fogsz látni a két jel fázisviszonyán?
A jó válasz nem csak szám: tartalmazza a mértékegységet és a szakmai indoklást is.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
13

## Slide 14
ÖSSZEFOGLALÁS
Négy dolog, amit vigyél magaddal
1
ERŐSÍT
A CE kapcsolás feszültséget erősít.
2
MUNKAPONT
A munkapont dönti el, van-e torzításmentes tartomány.
3
180°
A kimenet 180°-kal fordított fázisú.
4
MÉRÉS
A számítást mindig méréssel ellenőrizzük.
Következő lépés: a tranzisztoros alapkapcsolások összehasonlítása és alkalmazása.
IAP • 11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
14