## Slide 1
32. hét
KNX rendszer felépítése és eszközei

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
KNX története
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• EIB, EHS és BatiBUS fejlődési vonala.
• Közös, szabványosított épületautomatizálási rendszer.
• Több gyártó eszközeinek együttműködése.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Mi a KNX?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Decentralizált épületautomatizálási rendszer.
• Az eszközök buszon kommunikálnak.
• A funkciókat konfiguráció kapcsolja össze.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Busz- és teljesítményoldal
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Busz: kommunikáció és busztáp.
• 230/400 V: energia a fogyasztónak.
• Az aktor köti össze a két funkcionális oldalt.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
KNX tápegység
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• A buszvonal tápellátása.
• Kommunikáció és táp együtt a TP vonalon.
• Speciális KNX tápegység szükséges.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
KNX eszközök
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Nyomógombok és szenzorok.
• Kapcsoló- és dimmeraktorok.
• Redőny- és fűtési aktorok.
• Interfészek és átjárók.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Fizikai cím
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Egyedi eszközazonosítás.
• Üzembe helyezés és diagnosztika.
• A készülék hálózati helyét jelöli.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Csoportcím
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• A funkcionális kapcsolat alapja.
• Nyomógomb és aktor összerendelése.
• Példa: Tanterem világítás BE/KI.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Kommunikációs objektum
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• A készülék funkcióinak kommunikációs pontja.
• Csoportcímhez rendelhető.
• Kapcsolás, dimmelés, redőnyvezérlés stb.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
ETS
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Projekt felépítése.
• Eszközök paraméterezése.
• Címzés és programletöltés.
• Diagnosztika.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Világítás példa
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nyomógomb telegramot küld.
• Csoportcím határozza meg a funkciót.
• Kapcsolóaktor kapcsolja a 230 V-os lámpát.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Redőny példa
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• FEL/LE/STOP parancs.
• Redőnyaktor kezeli a motorirányokat.
• A két irány egyszerre nem kapcsolható.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
KNX + DALI
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• KNX: épületautomatizálási funkciók.
• DALI: digitális világításvezérlés.
• Átjáró köti össze a két rendszert.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Nincs busztáp.
• Buszvezeték hiba.
• Rossz címzés.
• Hibás paraméterezés.
• Teljesítményoldali hiba.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
KNX hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Táp → busz → eszköz → címzés.
• Csoportcím → objektum → telegram.
• Aktor → 230 V → fogyasztó.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 32. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• Aktor kézzel működik, nyomógombról nem.
• Buszhiba vagy konfigurációs hiba?
• Készíts diagnosztikai sorrendet!