## Slide 1
33. hét
DALI és DALI-2 digitális világításvezérlés

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Miért DALI?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• A világítás már nem csak BE/KI.
• Fényerő, csoportok és jelenetek.
• Digitális, kétirányú kommunikáció.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Mi a DALI?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Digital Addressable Lighting Interface.
• Kétvezetékes digitális busz.
• IEC 62386 szabványsorozat.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
DALI busz
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Adat és busztáp ugyanazon érpáron.
• Polaritásfüggetlen bekötés.
• Szabad topológia; tipikusan max. 300 m.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
DALI-2 fő elemek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Control gear – például LED driver.
• Application controller.
• Input device – szenzor, nyomógomb.
• Busztáp és gateway.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Címzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• 64 control gear cím.
• 64 control device cím.
• Egyedi készülékvezérlés.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Vezérlési módok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Egyedi cím.
• Csoport.
• Broadcast.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Csoportok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Control gear: 16 csoport.
• Egy eszköz több csoport tagja lehet.
• Szoftveresen átszervezhető világítási zónák.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Jelenetek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Control gearenként 16 jelenet.
• Előre tárolt fényerőszintek.
• Tanítás, Vetítés, Takarítás, Távozás.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Fényerő-szabályozás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Digitális parancs.
• Pontos, ismételhető fényszint.
• Nem azonos a 0–10 V analóg vezérléssel.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Kétirányú kommunikáció
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Parancs küldhető.
• Állapot lekérdezhető.
• Hibainformáció támogathatja a karbantartást.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
DALI-2 érzékelők
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Jelenlétérzékelő.
• Fényérzékelő.
• Nyomógomb és más input device.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Állandófény-szabályozás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Természetes fény mérése.
• Lámpák automatikus szabályozása.
• Komfort + energiahatékonyság.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
KNX + DALI
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• KNX: épületszintű automatizálás.
• DALI: részletes világításvezérlés.
• Gateway kapcsolja össze őket.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• 230 V táp.
• DALI busztáp és vezeték.
• Cím, csoport, jelenet.
• Driver és fényforrás.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 33. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• 12 lámpából 4 kimarad a jelenetből.
• Broadcast parancsra mind működik.
• Címzés, csoport vagy jelenet?