## Slide 1
IAP • FELNŐTT OKTATÁS
A villamos munka felmérésének alapjai
Épületvillamosság 2 • Jelenléti oktatás • 1. hét
Villamos munka felmérése – alapszerelés • 105 óra
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 02
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
ALAPGONDOLAT
Miért a felméréssel kezdünk?
A kivitelezés minősége már a munka megkezdése előtt eldől.
✓
Pontos feladat
A megrendelői igényt egyértelmű műszaki feladattá alakítjuk.
↓
Kevesebb hiba
A pontos méretek és adottságok csökkentik az utólagos módosításokat.
≋
Anyagtakarékosság
Reális vezetékhossz és anyagszükséglet becsülhető.
!
Biztonság
A kockázatok még a kivitelezés előtt felismerhetők.

## Slide 3
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 03
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
HELYSZÍN
Mit kell tisztázni a helyszínen?
A felmérés nem pusztán méretfelvétel: műszaki kérdések sorozata.
?
Megrendelői igény
Milyen fogyasztók, dugaljak, világítási pontok és kapcsolások szükségesek?
⌂
Meglévő hálózat
Új kiépítés vagy meglévő rendszer bővítése, átalakítása történik?
⚡
Csatlakozási pont
Hol található az elosztó, és honnan indulhat az új áramkör?
→
Nyomvonal
Hol vezethetők biztonságosan és ésszerűen a vezetékek?

## Slide 4
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 04
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
ALAPSZERELÉS
Épületszerkezeti adottságok
Az alapszerelés módját az épület szerkezete alapvetően meghatározza.
▦
Falazat
Tégla, beton, gipszkarton vagy más szerkezet?
▤
Födém
Fúrható, véshető, álmennyezettel takart?
↔
Más szakágak
Víz-, gáz-, fűtési és informatikai vezetékek helye.
⚠
Munkaterület
Hozzáférés, létraállítás, por, zaj és egyéb kockázatok.

## Slide 5
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 05
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
FOLYAMAT
A helyszíni felmérés menete
A jó felmérés logikus sorrendben halad az igénytől a dokumentációig.
1
Igény
Mit kér a megrendelő?
2
Helyszín
Méretek, falazat, adottságok
3
Nyomvonal
Vezetékek és szerelvények helye
4
Kockázat
Akadályok, munkavédelem
5
Dokumentáció
Vázlat, jegyzőkönyv, anyagigény

## Slide 6
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 06
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
DOKUMENTÁCIÓ
Mit rögzítsünk a dokumentációban?
A felmérés akkor használható, ha egy másik szakember is megérti.
▱
Méretezett vázlat
Helyiségméretek, nyílászárók és fontos távolságok.
●
Szerelvények
Dugaljak, kapcsolók és világítási pontok helye és magassága.
⌁
Nyomvonalak
A tervezett vezetékezés útvonala és főbb hosszai.
✎
Megjegyzések
Akadályok, meglévő hálózat, különleges körülmények.

## Slide 7
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 07
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
PÉLDA
Gyakorlati példa: 4 × 5 m-es műhely
Egyszerű felmérési vázlat
A felmérés során rögzítsd:
4 db földelt dugalj helye
2 db mennyezeti lámpatest
1 db kapcsoló
elosztó helye
falazat típusa
tervezett nyomvonal
becsült vezetékhosszak

## Slide 8
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 08
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
HIBÁK
Tipikus felmérési hibák
A legtöbb későbbi probléma már a felmérésnél megelőzhető.
×
Pontatlan méret
A szerelvény vagy nyomvonal nem oda kerül, ahová terveztük.
!
Rejtett akadály
Más szakág vezetéke vagy szerkezeti elem útban van.
…
Hiányos lista
Anyaghiány, többletbeszerzés és időveszteség keletkezik.
?
Félreértett igény
A műszaki megoldás nem azt teljesíti, amit a megrendelő várt.

## Slide 9
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 09
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
ALKALMAZÁS
Gyakorlati feladat
Most a tanteremben vagy műhelyben alkalmazzuk a felmérés lépéseit.
①
1. Mérj!
Határozd meg a helyiség fő méreteit.
②
2. Rajzolj!
Készíts egyszerű, áttekinthető vázlatot.
③
3. Jelölj!
Szerelvények, elosztó és nyomvonalak.
④
4. Becsülj!
Határozd meg a főbb vezetékhosszakat és anyagigényt.

## Slide 10
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 10
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
ÖNELLENŐRZÉS
Ellenőrző kérdések
Az óra végére ezekre már szakmai nyelven kell tudni válaszolni.
?
1.
Mi a helyszíni felmérés célja?
?
2.
Milyen adatokat kell rögzíteni alapszerelés előtt?
?
3.
Miért fontos a falazat és a födém ismerete?
?
4.
Mit tartalmazzon egy jó felmérési vázlat?

## Slide 11
IAP | INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2 • 11
Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 1. hét
FOLYTATÁS
Következő hét
A felmért adatokból munkaterv és anyagszükséglet készül.
≋
Anyagszükséglet
Vezeték, védőcső, dobozok, szerelvények és segédanyagok.
⚒
Eszközigény
A munkafolyamathoz szükséges kézi és gépi szerszámok.
→
Munkaterv
Milyen sorrendben és milyen feltételekkel végezzük el a feladatot?