## Slide 1
IAP · IRÁNYÍTÁSTECHNIKA
PLC számlálók – CTU, CTD, CTUD
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
01
Működés • változódeklaráció • GMWIN-szimuláció • hibakeresés
Egy impulzus nem egy másodperc!
A számláló eseményeket számol, nem önmagában időt mér.

## Slide 2
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Tanulási célok
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
02
Megértem
Mi a felfutó él, a PV, a CV és a Q kimenet?
Alkalmazom
CTU, CTD és CTUD bekötése változókkal.
Ellenőrzöm
Szimuláció, értékfigyelés, hibakeresés.
Alkotok
Darabszámláló és parkolóhely-számláló.

## Slide 3
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Mit számol a PLC?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
03
Felfutó él
0 → 1 állapotváltozáskor történik számlálás.
Nyomva tartás
A tartós TRUE nem jelent újabb impulzust.
CU: 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Számlálás: +1 +1 +1

## Slide 4
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTU – felfelé számláló
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
04
Lényeg
Nulláról indul, minden CU felfutó élre eggyel növekszik.
R és PV
R = TRUE → CV = 0. PV a küszöbérték; Q igaz, ha CV ≥ PV.
CTU
CU ← FEL
R ← NULLAZ
PV ← HATAR
Q → KESZ
CV → ERTEK

## Slide 5
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTU – öt impulzus nyomon követése
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
05
PV = 5 | indulás: CV = 0
0
Kezdet
1
1. impulzus
2
2. impulzus
3
3. impulzus
4
4. impulzus
5
5. impulzus
Q: FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

## Slide 6
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTU – bemenetek és kimenetek
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
06
Jel
Feladat
Típus
CU
Felfelé impulzus
BOOL
R
Nullázás
BOOL
PV
Határérték
INT
Q
Határérték elérése
BOOL
CV
Aktuális érték
INT

## Slide 7
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTU – gyakorlati példa
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
07
Dobozszámláló
A fotocella minden áthaladó doboznál egy impulzust ad.
Cél: 5 darab
PV = 5. Az ötödik doboznál Q = TRUE.
Új ciklus
A RESET nyomógomb nullázza a számlálót.
Figyeld meg
A PV elérése nem feltétlenül állítja le a számlálást.

## Slide 8
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTD – lefelé számláló
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
08
LD = LOAD
LD = TRUE esetén a PV értékét tölti a CV-be.
CD impulzus
Minden felfutó él csökkenti a CV-t; Q igaz, ha CV ≤ 0.
CTD
CD ← LE
LD ← BETOLT
PV ← HATAR
Q → KESZ
CV → ERTEK

## Slide 9
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTD – betöltés után visszaszámolás
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
09
LD impulzus → CV = PV = 5
5
LD
4
1. CD
3
2. CD
2
3. CD
1
4. CD
0
5. CD
A Q a nulla elérésekor TRUE.

## Slide 10
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTD – miért kell az LD?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
10
LD nélkül
Nem biztosított az elvárt kezdőérték. Először töltsük be a PV-t.
LD tartós TRUE
A blokk újratöltést végez; nem tud szabadon visszaszámolni.
Helyes sorrend
LD = TRUE → LD = FALSE → CD impulzusok.

## Slide 11
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTUD – kétirányú számláló
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
11
CU
Belépő darab/autó: CV növekszik.
CD
Kilépő darab/autó: CV csökken.
R és LD
R nulláz, LD a PV-t tölti be.
CTUD
CU FEL
CD LE
R NULLAZ
LD BETOLT
PV HATAR
QU FELSO
QD ALSO
CV ERTEK

## Slide 12
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTUD – QU és QD értelmezése
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
12
Feltétel
Kimenet
Jelentés
CV ≥ PV
QU = TRUE
Felső határ elérve
CV ≤ 0
QD = TRUE
Nulla / alsó határ
R = TRUE
CV = 0
Nullázás
LD = TRUE
CV = PV
Betöltés
A QU jelzés nem automatikus tiltás: a további számlálást külön logikával kell korlátozni.

## Slide 13
LG GLOFA · GMWIN 4.18
CTUD – parkolóhelyek számlálása
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
13
PV = 5 | indulás CV = 0 | belépés: +1 | kilépés: −1
0
Start
1
Be
2
Be
3
Be
2
Ki
1
Ki
0
Ki
Feladat: hogyan tiltanád a behajtást, ha QU = TRUE?

## Slide 14
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Változódeklaráció – GMWIN 4.18
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
14
Név
Kapcsolat
Típus
FEL / LE
CU / CD
BOOL
NULLAZ / BETOLT
R / LD
BOOL
HATAR
PV
INT
FELSO / ALSO
QU / QD
BOOL
AKTUALIS
CV
INT
Példa: HATAR kezdeti értéke 5; szimulációban a BOOL jelek 0→1 átmeneteit figyeld.

## Slide 15
LG GLOFA · GMWIN 4.18
PV értékének megadása
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
15
1. Deklarálás
Name: HATAR
Type: INT
Initial Value: 5
2. Csatlakoztatás
A számláló PV bemenetéhez a HATAR változó kerül.
3. Ellenőrzés
Szimulációban ellenőrizd a PV és CV értéket. Ha típushiba van, vizsgáld meg a blokk változatát.

## Slide 16
LG GLOFA · GMWIN 4.18
BOOL bemenetek – mit állítsunk?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
16
Bemenet
Kezdőállapot
Aktiválás
CU / CD
FALSE
Rövid TRUE impulzus
R
FALSE
TRUE: nullázás
LD
FALSE
TRUE: PV betöltése
Az LD és az R vezérlőjel; nem a számlálási határértéket tartalmazza.

## Slide 17
LG GLOFA · GMWIN 4.18
1 másodperces órajel
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
17
Órajel vs. idő
A CTU felfutó éleket számol. 1 Hz-es négyszögjel esetén másodpercenként egy felfutó él keletkezik.
GMWIN ellenőrzés
A megfelelő rendszerjelző pontos neve és címe CPU-/projektfüggő: a GMWIN rendszerjelző-listájában ellenőrizd.

## Slide 18
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Szimuláció – CTU lépésről lépésre
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
18
Lépés
Művelet
Elvárt CV
1
HATAR = 5; RESET = TRUE
0
2
RESET = FALSE
0
3
FEL: FALSE → TRUE → FALSE
1
4
Ismételd meg négyszer
5
5
Ellenőrizd Q állapotát
TRUE

## Slide 19
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Szimuláció – CTD és CTUD
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
19
CTD
PV = 5 → LD impulzus → 5 CD impulzus → Q = TRUE.
CTUD
R impulzus → 4 CU impulzus → 2 CD impulzus → CV = 2.
Minden lépés után jegyezd fel a CV, Q / QU / QD értéket!

## Slide 20
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Hibakeresés – miért nem számol?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
20
Jelenség
Lehetséges ok
Ellenőrzés
CV nem nő
CU állandó TRUE
0→1 él legyen
CV mindig nulla
R aktív
R = FALSE
CTD nem csökken
LD aktív
LD = FALSE
Q nem kapcsol
PV / típus eltér
PV, CV, típus ellenőrzése

## Slide 21
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Tanulói feladat – számold ki!
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
21
PV = 5. Induláskor R = TRUE, majd FALSE.
A
CU bemeneten 3 felfutó él érkezik. Mennyi a CV és Q?
B
Újabb 2 felfutó él érkezik. Mi változik?
Megoldás: A) CV = 3, Q = FALSE. B) CV = 5, Q = TRUE.

## Slide 22
LG GLOFA · GMWIN 4.18
IAP kihívás – mini parkoló
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
22
Tervezési feladat
Maximum 5 autó. Két érzékelő: belépés és kilépés. A tele jelzés QU alapján működjön.
Bővítés
Gátold a további behajtást tele parkolónál. Gondold át, hogyan kezeled az egyszerre érkező CU és CD jeleket.

## Slide 23
LG GLOFA · GMWIN 4.18
Összefoglalás – három számláló
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
23
CTU
CTD
CTUD
Felfelé számol
Lefelé számol
Mindkét irány
R: nullázás
LD: PV betöltése
R és LD is van
Q: CV ≥ PV
Q: CV ≤ 0
QU és QD jelzések
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!