## Slide 1
21. hét
Lépcsőházi automata és időrelék
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mit tanulunk ezen a héten?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Miért használunk időzített kapcsolásokat az épületekben?
• Hogyan működik a lépcsőházi automata?
• Mi az időrelé, és miben több egy egyszerű kapcsolónál?
• Hogyan választunk, állítunk be és vizsgálunk időzítő készüléket?

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Történeti kitekintés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• A korai időkapcsolók elektromechanikus szerkezetek voltak.
• Motor, fogaskerék, rugó vagy bimetálos időtag hozta létre a késleltetést.
• A mai készülékek jellemzően elektronikusak: kisebbek, pontosabbak és több funkciót kínálnak.
• A cél azonban változatlan: a fogyasztó csak addig működjön, ameddig szükséges.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
A lépcsőházi automata működési lánca
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• 1. A felhasználó megnyomja valamelyik nyomógombot.
• 2. Az automata érzékeli a vezérlőjelet és bekapcsolja a világítást.
• 3. Elindul a beállított idő mérése.
• 4. Az idő letelte után az automata kikapcsolja a világítást.
• 5. Újabb gombnyomás típustól függően újraindíthatja az időzítést.
A nyomógomb csak parancsot ad – a működési időt az automata határozza meg.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Miért párhuzamosak a nyomógombok?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Minden szintről ugyanazt a vezérlési feladatot kell elindítani.
• Bármelyik nyomógomb zárása ugyanarra a vezérlőbemenetre ad jelet.
• A nyomógombok nem a teljes világítási terhelést kapcsolják.
• Így sok vezérlési hely alakítható ki egyszerűen.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
3- és 4-vezetékes rendszerek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Régebbi és korszerűbb automaták bekötése eltérhet.
• A kapocsjelölések gyártónként és típusonként különbözhetnek.
• Csere előtt ellenőrizni kell a meglévő hálózat kialakítását.
• Mindig a konkrét készülék gyártói kapcsolási rajza az elsődleges.
Azonos méretű készülék nem feltétlenül azonos bekötésű.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Mi az időrelé?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Olyan vezérlőkészülék, amely időfeltétel alapján változtatja érintkezőinek állapotát.
• Nemcsak világításban használható.
• Alkalmazható szellőztetésben, motorvezérlésben, jelzésben és technológiai sorrendekben.
• Egy többfunkciós időrelé többféle időzítési módot is tudhat.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Gyakori időrelé-funkciók
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
Funkció
Működés
Példa
Bekapcsolási késleltetés
A jel után t idő múlva kapcsol
Ventilátor késleltetett indítása
Kikapcsolási késleltetés
A jel megszűnése után még t ideig működik
Fürdőszobai elszívó utánfutása
Impulzus / intervallum
Indítás után meghatározott ideig kapcsol
Rövid jelzés
Ciklikus működés
Be- és kikapcsolási idők ismétlődnek
Időszakos működtetés

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Kiválasztási szempontok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Névleges táp- és vezérlőfeszültség.
• Az érintkező terhelhetősége és a fogyasztó jellege.
• A szükséges időtartomány és időzítési funkció.
• Szerelési mód – például DIN-sínes kivitel.
• LED-világításnál a tápegységek nagy bekapcsolási árama is fontos.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés – nem kapcsol fel
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Van tápfeszültség az automatán?
• Működik a nyomógomb és eljut a vezérlőjel?
• Helyes a vezetékezés és a kapocsazonosítás?
• Kapcsol-e a kimeneti érintkező?
• Ép-e maga a világítási kör és a fényforrás?

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés – nem kapcsol le
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nem túl hosszúra van állítva az idő?
• Nem ragadt be valamelyik nyomógomb?
• Nincs hibás átkötés a vezérlővezetékben?
• Az automata valóban a kívánt funkcióban működik?
• Nem hibásodott meg a készülék kapcsolóeleme?

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Gyakorlati feladat
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Azonosítsd a táp-, vezérlő- és kimeneti kapcsokat a gyártói rajz alapján.
• Állíts be 30 másodperces működési időt és mérd meg.
• Ismételd meg 60 másodperces beállítással.
• Vizsgáld meg, mi történik, ha időzítés közben újra megnyomod a gombot.
• Jegyezd fel a beállított és a tényleges idő közötti eltérést.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Biztonság mindenekelőtt
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Szerelés előtt alkalmazni kell a feszültségmentesítés szabályait.
• Feszültség alatt átkötést vagy szerelést nem végzünk.
• A kapocsjelölést nem találgatjuk: adatlap és kapcsolási rajz alapján dolgozunk.
• Az oktatási mérésnél is ugyanazt a munkafegyelmet alkalmazzuk, mint valódi berendezésen.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Ellenőrző kérdések
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Mi a különbség a nyomógomb és a lépcsőházi automata feladata között?
• Mit jelent a bekapcsolási és a kikapcsolási késleltetés?
• Miért lehet probléma egy régi automata közvetlen típuscseréje?
• Milyen szempontok alapján választunk időrelét?
• Miért kell LED-es terhelésnél különösen figyelni a kapcsolóképességre?

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 21. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
Egy négyszintes lépcsőházban minden szinten van nyomógomb.
A világítás gombnyomás után 90 másodpercig működjön.
Mely elemek tartoznak a vezérlőkörhöz, és melyek a fogyasztói körhöz?
Sorolj fel legalább három hibát, amely miatt a világítás folyamatosan éghet!