## Slide 1
13. hét - Ohm törvénye a gyakorlatban
Villamos alapismeretek - felnőtt képzés
Feszültség, áram és ellenállás összefüggéseinek mérése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
Az Ohm-törvény értelmezése mérési összefüggésként
U, I és R helyes mérése
Számított és mért értékek összehasonlítása
Biztonságos multiméter-használat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Történeti kitekintés
Georg Simon Ohm az 1820-as években kísérletekkel vizsgálta a feszültség és az áram kapcsolatát.
Eredményeit 1827-ben foglalta össze.
A törvény mérhető villamos mennyiségek között ad egyszerű kapcsolatot.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Az Ohm-törvény
U = R · I I = U / R R = U / I
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Mit és hogyan mérünk?
Feszültség: két pont között - voltmérő párhuzamosan
Áram: az áramkörön keresztül - ampermérő sorosan
Ellenállás: csak feszültségmentes alkatrészen
Mindig figyeld a mértékegységet és a mérőaljzatot
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Példa
U = 12 V
R = 220 Ω
I = 12 / 220 = 0,0545 A
I ≈ 54,5 mA
A mért érték kis mértékben eltérhet a számítottól.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Mérési sorozat
3 V → kb. 13,6 mA
6 V → kb. 27,3 mA
9 V → kb. 40,9 mA
12 V → kb. 54,5 mA
Állandó R mellett U növelésével I arányosan nő.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Gyakori hibák
Árammérés párhuzamos kapcsolással
Ellenállásmérés feszültség alatt
mA és A összekeverése
Ω és kΩ összekeverése
Rossz AC/DC mérési mód
Mérővezeték rossz aljzatban
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
Mérj legalább három különböző feszültségnél U és I értéket.
Számítsd ki minden pontban R = U/I értékét.
Hasonlítsd össze a névleges ellenállással.
Fogalmazd meg, mit bizonyít a mérési sorozat.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
Az Ohm-törvény: U = R·I
A voltmérő párhuzamos, az ampermérő soros kapcsolású.
Ellenállást csak feszültségmentesen mérünk.
A mérés a képlet gyakorlati ellenőrzése.
Következő hét: soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!