## Slide 1
7. hét • Transzformátor
Álló villamos gép
Nincs forgó rész - mégis energiát alakít át
A kapcsolatot a változó mágneses tér teremti meg.

## Slide 2
Történeti háttér
A váltakozó áramú energiaelosztás kulcseleme.
Ganz-gyár: Zipernowsky, Déri, Bláthy.
A transzformálhatóság tette gazdaságossá a nagy távolságú energiaátvitelt.

## Slide 3
Fő részek
Vasmag - a mágneses fluxus útja
Primer tekercs - a táplálás oldala
Szekunder tekercs - a fogyasztó oldala
A két tekercs között mágneses csatolás van.

## Slide 4
Hogyan működik?
U1 váltakozó feszültség → primer áram
Primer áram → változó mágneses fluxus
Változó fluxus → indukált U2 feszültség
Terheléskor I2 áram indul meg.

## Slide 5
Feszültségáttétel
U1 / U2 ≈ N1 / N2
N2 < N1 → lefelé transzformál
N2 > N1 → felfelé transzformál
Példa: 1000 : 100 menet, 230 V → kb. 23 V

## Slide 6
Áramáttétel
Ideális közelítésben P1 ≈ P2
Kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozhat.
I1 / I2 ≈ N2 / N1
Az energia nem vész el - a valós gépben veszteségek vannak.

## Slide 7
Üresjárás és terhelés
Üresjárás: I2 = 0, de kis primer áram folyik.
Terhelés: I2 megjelenik.
A primer oldal több energiát vesz fel a hálózatból.
Ez biztosítja a szekunder fogyasztó teljesítményét.

## Slide 8
Valós transzformátor
Rézveszteség: tekercsek ellenállása
Vasveszteség: hiszterézis + örvényáram
Melegedés
Hatásfok < 100%

## Slide 9
IAP-kihívás
N1 = 1200 menet
N2 = 120 menet
U1 = 230 V
I2 = 4 A
Mekkora U2 és ideális esetben I1?