## Slide 1
8. hét • A valós transzformátor
Üresjárás
Terhelés
Vas- és rézveszteség
Feszültségesés és hatásfok

## Slide 2
Üresjárás
Szekunder kör nyitott → I2 = 0
A primer áram mégsem nulla.
Fluxust hozunk létre a vasmagban.
Vasveszteség üresjárásban is van.

## Slide 3
Vasveszteség
Hiszterézisveszteség
Örvényáramú veszteség
A lemezelt vasmag csökkenti az örvényáramot.
A veszteség hővé alakul.

## Slide 4
Terheléskor
Fogyasztót kapcsolunk a szekunderre → I2 megjelenik.
A primer oldal több áramot vesz fel.
A hálózatból érkező többletenergia jut el a fogyasztóhoz.

## Slide 5
Rézveszteség
A tekercsek ellenállása miatt keletkezik.
Pcu = I² · R
Kétszeres áram → négyszeres I²R veszteség.
Ezért veszélyes a túlterhelés.

## Slide 6
Miért esik U2?
A tekercseknek ellenállása van.
Szórási reaktancia is jelen van.
Terheléskor belső feszültségesés keletkezik.
A valós transzformátor nem ideális.

## Slide 7
Hatásfok
η = P2 / P1 · 100%
P1 = P2 + veszteségek
P1 = 1050 W, P2 = 1000 W
η ≈ 95,2%

## Slide 8
Melegedés
Vasveszteség + rézveszteség → hő
A túlzott hő öregíti a szigetelést.
Nagy gépeknél külön hűtési rendszer szükséges lehet.

## Slide 9
IAP-kihívás
P1 = 2100 W
P2 = 1995 W
Mennyi a veszteség és a hatásfok?
Mi történik az I²R veszteséggel kétszeres áramnál?