## Slide 1
9. hét • Háromfázisú transzformátor
Három fázis – közös mágneses rendszer
Csillag és delta tekercskapcsolás
Kapcsolási csoportok alapjai

## Slide 2
Háromfázisú rendszer
A három fázis 120°-kal eltolt.
Gyakori a háromoszlopos vasmag.
Minden oszlopon primer és szekunder fázistekercs található.

## Slide 3
Csillagkapcsolás – Y
A tekercsvégek közös csillagpontba kapcsolódnak.
A nullapont kivezethető.
Uv = √3 · Uf
400 V → Uf ≈ 230 V

## Slide 4
Deltakapcsolás – D
A tekercsek zárt háromszöget alkotnak.
Uv = Uf
Nincs természetes csillagpont.
Más áramviszonyok, mint csillagban.

## Slide 5
Primer + szekunder
Yy – csillag/csillag
Dd – delta/delta
Yd – csillag/delta
Dy – delta/csillag

## Slide 6
Mit jelent a Dyn11?
D: nagyfeszültségű oldal delta
y: kisfeszültségű oldal csillag
n: kivezetett nullapont
11: fáziseltolás órajel szerinti jelölése

## Slide 7
Az órajel
1 óraosztás = 30°
A nagyfeszültségű oldal a referencia.
A kisfeszültségű oldal helyzete adja az órajel számát.
Párhuzamos üzemnél ennek jelentősége van.

## Slide 8
400/230 V hogyan lesz?
Szekunder oldal csillagkapcsolású.
Fázis-fázis között: 400 V
Fázis-null között: 400/√3 ≈ 230 V
Ez a kisfeszültségű fogyasztói hálózat alapja.

## Slide 9
IAP-kihívás
Szekunder oldal: csillag
Uv = 400 V
Mekkora Uf?
Mit jelent a kivezetett „n” nullapont?