## Slide 1
10. hét • Különleges transzformátorok
Autótranszformátor
Leválasztó transzformátor
Áramváltó és feszültségváltó
Más feladat - más kialakítás

## Slide 2
Autótranszformátor
Egy közös tekercs több kivezetéssel.
Kisebb anyagigény és jó hatásfok.
Primer és szekunder között nincs galvanikus leválasztás.

## Slide 3
Leválasztó transzformátor
Külön primer és szekunder tekercs.
Gyakran 1:1 áttétel.
A cél a galvanikus leválasztás, nem feltétlenül a feszültségváltoztatás.

## Slide 4
Áramváltó - CT
Nagy primer áram → kis, arányos szekunder áram
Gyakori: 5 A vagy 1 A névleges szekunder
Példa: 200/5 A → áttétel 40

## Slide 5
CT számítás
200/5 A áramváltó
I2 = 3 A
I1 ≈ 3 × 40 = 120 A
Az arányból visszaszámítható a hálózati áram.

## Slide 6
CT biztonság
Üzem közben a szekundert NEM hagyjuk nyitva.
Nyitott szekundernél veszélyesen nagy feszültség keletkezhet.
Műszercsere előtt megfelelő eljárás szükséges.

## Slide 7
Feszültségváltó - VT
Nagy feszültséget alakít mérhető értékre.
Mérőműszerek és védelmi relék táplálása.
Arányos feszültségjelet szolgáltat.

## Slide 8
Hol használjuk?
Autótrafó: feszültségillesztés
Leválasztó: labor, javítás, speciális táplálás
CT/VT: mérés, védelem, alállomás

## Slide 9
IAP-kihívás
CT: 300/5 A
I2 = 3,5 A
Mekkora I1?
Miért veszélyes nyitva hagyni a szekundert?