## Slide 1
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
11. hét
Aszinkron motorok
Felépítés és működési elv

## Slide 2
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A világ nagy kérdése
Mitől kezd el forogni a rövidrezárt forgórész, ha arra közvetlenül nem kötünk vezetéket?

## Slide 3
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A motor fő részei
Állórész (sztátor): vasmag + háromfázisú tekercselés.
Forgórész (rotor): vezetőrudak és rövidrezáró gyűrűk - kalickás szerkezet.
Légrés: mechanikai elválasztás, ugyanakkor mágneses kapcsolat az állórész és a rotor között.

## Slide 4
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Forgó mágneses mező
A három fázis árama időben 120°-kal eltolt.
A három tekercs mágneses hatása összeadódik.
Az eredő mágneses mező az állórész belsejében körbefordul.
Nem az állórész mozog - a mágneses tér helyzete változik folyamatosan.

## Slide 5
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Hogyan kerül energia a rotorba?
A forgó mágneses mező metszi a rotor vezetőit.
A változó fluxus feszültséget indukál a rotorban.
A kalicka zárt áramkör, ezért rotoráram indul meg.
Nincs szükség kefére, kommutátorra vagy külső rotor-táplálásra.

## Slide 6
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mitől lesz nyomaték?
A rotor áramjárta vezetői mágneses térben vannak.
A mágneses tér és a rotoráram kölcsönhatása erőt hoz létre.
Az erők eredője forgatónyomatékot hoz létre.
A rotor a forgó mágneses mező irányába gyorsul.

## Slide 7
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Miért aszinkron?
A rotor nem érheti el motorüzemben a forgó mező fordulatszámát.
Ha azonos lenne a két fordulatszám, megszűnne a relatív mozgás.
Nem indukálódna rotor-feszültség -> nem lenne rotoráram -> eltűnne a nyomaték.
A fordulatszám-különbséget a szlip írja le.

## Slide 8
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Szinkron fordulatszám
nₛ = 60 · f / p
50 Hz, 1 póluspár -> 3000 1/min
50 Hz, 2 póluspár -> 1500 1/min
A tényleges rotorfordulat terhelés alatt valamivel kisebb.

## Slide 9
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Példa a szlipre
nₛ = 1500 1/min, n = 1440 1/min → s = (1500 - 1440) / 1500 = 0,04 = 4%

## Slide 10
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A működés lánca
1. Háromfázisú táplálás
2. Forgó mágneses mező
3. Indukált rotor-feszültség
4. Rotoráram
5. Elektromágneses erő
6. Forgatónyomaték
7. A rotor felgyorsul

## Slide 11
IAP - Integrált Automatika Program
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP-kihívás
50 Hz-es, két póluspárú motor névleges fordulatszáma 1450 1/min. Mennyi a szinkron fordulatszám és a névleges szlip? Miért nem lehet a szlip motorüzemben 0?