## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 9. hét
ELSŐRENDŰ
RC-SZŰRŐK
LPF
↔
HPF
fc = 1/(2πRC)
-3 dB

## Slide 2
A szűrők szerepe
A jelek frekvencia szerinti szelektálása.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
2
ZAJ
eltávolítható
TARTOMÁNY
kiemelhető
TARTOMÁNY
csillapítható

## Slide 3
Szűrőtípusok
Négy alapvető csoport.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
3
LPF
aluláteresztő
HPF
felüláteresztő
BPF
sáváteresztő
BSF
sávzáró

## Slide 4
Aluláteresztő RC-szűrő
Az alacsony frekvenciákat átengedi.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
4
KIS f
átengedi
NAGY f
csillapítja
KIMENET
a kondenzátoron

## Slide 5
Határfrekvencia
A szűrő egyik legfontosabb jellemzője.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
5
KÉPLET
fc = 1/(2πRC)
PÉLDA
1 kΩ + 100 nF
EREDMÉNY
fc ≈ 1592 Hz

## Slide 6
-3 dB-es pont
A határfrekvencián jelentkezik.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
6
fc
határfrekvencia
-3 dB
erősítés csökken
KAPCSOLAT
Bode-diagram

## Slide 7
Felüláteresztő RC-szűrő
A magas frekvenciákat átengedi.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
7
KIS f
csillapítja
NAGY f
átengedi
KIMENET
az ellenálláson

## Slide 8
LPF vs HPF
Egymással ellentétes működés.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
8
LPF
kis f → át
HPF
kis f → csillapít
fc
mindkettőnél fontos

## Slide 9
Laboratóriumi gyakorlat
Mérés függvénygenerátorral és oszcilloszkóppal.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
9
1
LPF + HPF összeállítás
2
f változtatása
3
Ube / Uki mérés
4
fc + Bode-vázlat

## Slide 10
Gyakorlati alkalmazások
Az RC-szűrők sok helyen megjelennek.
IAP • Analóg áramkörök • 9. hét
10
TÁPEGYSÉG
zavarszűrés
PLC
analóg bemenet
ÉRZÉKELŐ
jelkezelés
ADC
mikrovezérlő