## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 11. hét
MŰVELETI ERŐSÍTŐ
OP-AMP ALAPJAI
+
-
Uki

## Slide 2
Mi a műveleti erősítő?
Integrált analóg erősítő nagy nyílthurkú erősítéssel.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
2
OP-AMP
Operational Amplifier
FELÉPÍTÉS
sok tranzisztor és félvezető
HASZNÁLAT
negatív visszacsatolással

## Slide 3
Fő kivezetések
Az OP-AMP alapvető csatlakozásai.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
3
+
nem invertáló bemenet
-
invertáló bemenet
OUT
kimenet
TÁP
+VCC és -VCC

## Slide 4
Differenciálerősítés
A két bemeneti feszültség különbségét erősíti.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
4
KÜLÖNBSÉG
Ud = U+ - U-
ERŐSÍTÉS
A0 nagyon nagy
KIMENET
Uki = A0 × Ud

## Slide 5
Nyílthurkú működés
Visszacsatolás nélkül már kis különbség is sok lehet.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
5
A0
nagyon nagy
NÉHÁNY mV
is elegendő lehet
KIMENET
telítődés

## Slide 6
Ideális és valós OP-AMP
Az elméleti modell és a valós alkatrész eltér.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
6
ERŐSÍTÉS
∞ ↔ nagy, véges
Rbe
∞ ↔ nagy
Rki
0 ↔ kicsi
SÁVSZÉL / OFSZET
∞ / 0 ↔ korlátozott / kicsi

## Slide 7
Gyakorlati alkalmazások
Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
7
ÉRZÉKELŐ
jelkondicionálás
PLC
analóg bemenet
HANGTECHNIKA
analóg feldolgozás
MÉRŐMŰSZER
labor

## Slide 8
Laboratóriumi gyakorlat
LM741 vagy LM358 alapvizsgálata.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
8
1
lábkiosztás
2
adatlap paraméterei
3
táp helyes bekötése
4
kimeneti telítődés

## Slide 9
Összefoglalás
A 11. hét kulcspontjai.
IAP • Analóg áramkörök • 11. hét
9
DIFFERENCIÁL
U+ - U-
NAGY A0
visszacsatolás kell
IDEÁLIS ≠ VALÓS
fontos eltérések
OP-AMP
alapvető analóg építőelem