## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 12. hét
INVERTÁLÓ ÉS
NEM INVERTÁLÓ OP-AMP
Av = -R₂/R₁
Av = 1 + R₂/R₁
negatív visszacsatolás

## Slide 2
Negatív visszacsatolás
Stabilabb és pontosabb működés.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
2
ERŐSÍTÉS
pontos és stabil
TORZÍTÁS
kisebb
SÁVSZÉLESSÉG
nagyobb
STABILITÁS
jobb hőmérsékleti

## Slide 3
Invertáló erősítő
A jel a (-) bemenetre kerül.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
3
BEMENET
invertáló (-)
Av
-R₂/R₁
FÁZIS
180°

## Slide 4
Invertáló példa
R1=10 kΩ • R2=100 kΩ • Ube=0,5 V
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
4
Av
-10
Ube
0,5 V
Uki
-5 V

## Slide 5
Virtuális föld
Közel 0 V, de nem valódi föld.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
5
U-
≈ 0 V
OK
negatív visszacsatolás
GALVANIKUS KAPCSOLAT
nincs

## Slide 6
Nem invertáló erősítő
A jel a (+) bemenetre kerül.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
6
BEMENET
nem invertáló (+)
Av
1 + R₂/R₁
FÁZIS
0°

## Slide 7
Nem invertáló példa
R1=10 kΩ • R2=90 kΩ • Ube=0,5 V
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
7
Av
10
Ube
0,5 V
Uki
5 V

## Slide 8
Összehasonlítás
A két alapkapcsolás fő különbségei.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
8
INVERTÁLÓ
180° • (-) bemenet
NEM INVERTÁLÓ
0° • (+) bemenet
KÖZÖS
negatív visszacsatolás

## Slide 9
Labor
LM358 vagy LM741 alapkapcsolások.
IAP • Analóg áramkörök • 12. hét
9
1
kapcsolás összeállítása
2
Ube / Uki mérés
3
fázisfordítás megfigyelése
4
számított ↔ mért Av