## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 22. hét
SÁVSZŰRŐK
CSAK A HASZNOS FREKVENCIASÁV
f₁
PASS BAND
f₂
B = f₂ - f₁
f₀ = √(f₁·f₂)

## Slide 2
A hét célja
A sávszűrő legfontosabb fogalmai.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
2
f₁
alsó határfrekvencia
f₂
felső határfrekvencia
B és f₀
sávszélesség + középfrekvencia

## Slide 3
Hogyan épül fel?
Felüláteresztő és aluláteresztő kombinációja.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
3
HPF
alsó frekvenciák csillapítása
LPF
felső frekvenciák csillapítása
SÁVSZŰRŐ
köztes tartomány átengedése

## Slide 4
Fontos összefüggések
Két alapképlet.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
4
SÁVSZÉLESSÉG
B = f₂ - f₁
KÖZÉPFREKVENCIA
f₀ = √(f₁·f₂)
FIGYELEM
nem számtani átlag

## Slide 5
Számítási példa
f₁ = 300 Hz • f₂ = 3000 Hz
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
5
B
2700 Hz
f₀
≈ 949 Hz
TARTOMÁNY
300...3000 Hz

## Slide 6
3 órás felépítés
Elmélet, számítás és alkalmazás.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
6
1. ÓRA
felépítés + karakterisztika
2. ÓRA
számítás + labor
3. ÓRA
alkalmazások + ellenőrzés

## Slide 7
Laborfeladat
RC sávszűrő átviteli görbéje.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
7
MÉRÉS
Uki több frekvencián
GÖRBE
átviteli karakterisztika
KIÉRTÉKELÉS
f₁ • f₂ • B • f₀

## Slide 8
Hol használjuk?
A frekvenciaválasztás sok területen fontos.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
8
RÁDIÓ
csatornaválasztás
HANGTECHNIKA
frekvenciasávok
AUTOMATIZÁLÁS
jelfeldolgozás
MÉRÉSTECHNIKA
hasznos jel kiválasztása

## Slide 9
Gyakori hibák
Három tipikus tévedés.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
9
f₁ ↔ f₂
felcserélés
f₀
számtani átlag használata
B
hibás értelmezés

## Slide 10
Előretekintés
23. hét: aktív szűrők.
IAP • Analóg áramkörök • 22. hét
10
OP-AMP
aktív elem
SZŰRÉS
frekvenciaszelektív
ERŐSÍTÉS
egy áramkörben