## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 26. hét
MŰVELETI ERŐSÍTŐK
A GYAKORLATBAN
LM358
KÖVETŐ
•
KOMPARÁTOR
0-10 V → 6 V küszöb

## Slide 2
A hét célja
Két alapvető gyakorlati OP-AMP alkalmazás.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
2
KÖVETŐ
pufferkapcsolás
KOMPARÁTOR
feszültség-összehasonlítás
LM358
labor

## Slide 3
Biztonsági perc
Bekapcsolás előtt három ellenőrzés.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
3
POLARITÁS
tápfeszültség
FÖLDELÉS
közös referencia
RÖVIDZÁR
bekötés ellenőrzése

## Slide 4
Feszültségkövető
A kimenet az invertáló bemenetre csatolódik vissza.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
4
ERŐSÍTÉS
≈ 1
BEMENET
nagy impedancia
KIMENET
kis impedancia

## Slide 5
Komparátor
Két feszültség összehasonlítása.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
5
U+ > U-
magas kimenet
U+ < U-
alacsony kimenet
Uref
kapcsolási küszöb

## Slide 6
Gyakorlati alkalmazások
Az OP-AMP sok ipari jelútban megjelenik.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
6
PLC
analóg bemenet
TERMOSZTÁT
küszöb
SZINT / FÉNY
érzékelés
AKKUFIGYELŐ
felügyelet

## Slide 7
Labor
LM358 követő és komparátor.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
7
MÉRÉS
Ube és Uki
REFERENCIA
beállított küszöb
LED
kapcsolási állapot

## Slide 8
Számítási példa
Uref = 5 V • Ube = 3,2 V
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
8
3,2 V < 5 V
összehasonlítás
KIMENET
alacsony
LED
nem világít

## Slide 9
Mérnökök nyomában
Bob Widlar és az integrált analóg elektronika.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
9
BOB WIDLAR
úttörő
OP-AMP
fejlesztések
SZABÁLYOZÓ
fejlesztések

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
0-10 V érzékelőjel, 6 V-os küszöb.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
10
6 V FELETT
LED BE
6 V ALATT
LED KI
FELADAT
komparátor tervezése

## Slide 11
Előzetes
27. hét: aktív szűrők műveleti erősítőkkel.
IAP • Analóg áramkörök • 26. hét
11
ALULÁTERESZTŐ
szűrés
FELÜLÁTERESZTŐ
szűrés
SÁVSZŰRŐ
ipari jelfeldolgozás