## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 28. hét
MŰVELETI ERŐSÍTŐS
ERŐSÍTŐKAPCSOLÁSOK
INVERTÁLÓ
A = −R₂/R₁
NEM INVERTÁLÓ
A = 1 + R₂/R₁

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz néhány millivoltból PLC-kompatibilis jel?
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
2
ÉRZÉKELŐ
kis jel
ERŐSÍTŐ
illesztés
PLC / MŰSZER
feldolgozható jel

## Slide 3
Invertáló erősítő
A kimeneti jel polaritása megfordul.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
3
KÉPLET
A=−R₂/R₁
PÉLDA
10 kΩ / 100 kΩ
ERŐSÍTÉS
−10

## Slide 4
Nem invertáló erősítő
A jel polaritása változatlan marad.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
4
KÉPLET
A=1+R₂/R₁
BEMENET
nagy impedancia
ÉRZÉKELŐ
jó illesztés

## Slide 5
Negatív visszacsatolás
A pontosság és stabilitás alapja.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
5
TORZÍTÁS
csökken
STABILITÁS
javul
SÁVSZÉLESSÉG
nő
ERŐSÍTÉS
pontosabb

## Slide 6
Gyakorlati alkalmazások
Az erősítőkapcsolások ipari jelutak részei.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
6
MÉRŐERŐSÍTŐ
mérés
PLC
analóg bemenet
ÉRZÉKELŐ
illesztés
ROBOTIKA
jelfeldolgozás

## Slide 7
Labor
LM358 vagy LM324.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
7
INVERTÁLÓ
építés és mérés
NEM INVERTÁLÓ
építés és mérés
A TÉNYLEGES
Uki/Ube

## Slide 8
Számítási példa
R₁=2 kΩ • R₂=18 kΩ
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
8
INVERTÁLÓ
A=−9
NEM INVERTÁLÓ
A=10
ELLENŐRZÉS
laborban

## Slide 9
Magyar büszkeség
Jedlik Ányos és a magyar villamosságtan.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
9
JEDLIK
úttörő
ELEKTROMÁGNESES
gépek
MÉRNÖKI
gondolkodás

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
15 mV → 3 V nyúlásmérő jel.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
10
BEMENET
15 mV
KIMENET
3 V
TERVEZÉS
A és R₂/R₁

## Slide 11
Előzetes
29. hét: összegző, kivonó és differenciálerősítő.
IAP • Analóg áramkörök • 28. hét
11
ÖSSZEGZŐ
jelek összeadása
KIVONÓ
jelek különbsége
DIFFERENCIA
ipari mérés