## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 32. hét
ADC • DAC
ANALÓG ↔ DIGITÁLIS
0–10 V
→ ADC →
4095
12 BIT
MINTA • KVANTÁLÁS

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz a 0–10 V-os jelből PLC-adat?
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
2
ANALÓG
0–10 V
ADC
átalakítás
DIGITÁLIS
feldolgozás

## Slide 3
ADC és DAC
Két irány az analóg és digitális világ között.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
3
ADC
analóg → digitális
DAC
digitális → analóg
AUTOMATIZÁLÁS
alapelemek

## Slide 4
Mintavételezés
Az ADC időpontokban vesz mintát.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
4
IDŐKÖZ
minták
FREKVENCIA
mintavétel
TÚL ALACSONY
torzítás

## Slide 5
Kvantálás és felbontás
A folytonos jel digitális szintekre kerül.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
5
BITSZÁM
szintek száma
NAGYOBB n
finomabb lépés
HIBA
kvantálási

## Slide 6
Számítási példa
10 bit • 5 V referencia
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
6
SZINTEK
1024
TARTOMÁNY
5 V
LÉPÉS
≈ 4,88 mV

## Slide 7
Gyakorlati alkalmazások
ADC/DAC az ipari rendszerekben.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
7
PLC
analóg I/O
ARDUINO
mikrokontroller
FREKIVÁLTÓ
vezérlés
SZENZOR
intelligens

## Slide 8
Labor
Potenciométer + multiméter + ADC.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
8
ANALÓG U
multiméter
ADC ÉRTÉK
PLC / Arduino
ÖSSZEHASONLÍTÁS
eltérés

## Slide 9
Magyar büszkeség
Neumann János és a digitális számítástechnika.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
9
NEUMANN
architektúra
DIGITÁLIS
számítástechnika
MAI RENDSZEREK
alapjai

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
0–10 V • 12 bites ADC • Ube=6,25 V
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
10
LÉPÉS
≈ 2,44 mV
BEMENET
6,25 V
DIGITÁLIS
≈ 2559

## Slide 11
Előzetes
33. hét: érzékelők és jelkondicionálás.
IAP • Analóg áramkörök • 32. hét
11
ÉRZÉKELŐK
T, p, I, U
JELILLESZTÉS
skálázás
SZŰRÉS
és erősítés