## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 33. hét
ÉRZÉKELŐK
ÉS JELKONDICIONÁLÁS
FIZIKAI JEL
↓
ÉRZÉKELŐ → ADC → PLC
↓
HMI • KEZELŐ

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan lesz a fizikai mennyiségből digitális adat?
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
2
FIZIKAI
mennyiség
ÉRZÉKELŐ
villamos jel
KONDICIONÁLÁS
feldolgozható jel

## Slide 3
Jelkondicionálás
A nyers érzékelőjel előkészítése.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
3
ERŐSÍTÉS
jelszint
SZŰRÉS
zajcsökkentés
ILLESZTÉS
skálázás
LEVÁLASZTÁS
szükség esetén

## Slide 4
Gyakori érzékelők
Ipari fizikai mennyiségek villamos érzékelése.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
4
HŐMÉRSÉKLET
Pt100 • NTC • termoelem
NYOMÁS
piezorezisztív
ÁRAM
Hall • sönt
FESZÜLTSÉG
osztó

## Slide 5
A teljes mérőlánc
A mérés nem egyetlen érzékelőből áll.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
5
1
Érzékelő
2
Műszererősítő
3
Szűrő + ADC
4
PLC → HMI

## Slide 6
Számítási példa
0–10 bar • 0–10 V
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
6
KIMENET
6,5 V
SKÁLÁZÁS
1 V/bar
NYOMÁS
6,5 bar

## Slide 7
Labor
A jel követése a teljes mérőláncon.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
7
NYERS JEL
érzékelő
ERŐSÍTETT / SZŰRT
jel
DIGITÁLIS
PLC / Arduino

## Slide 8
Gyakorlati alkalmazások
Érzékelők minden automatizált rendszerben.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
8
ÉPÜLET
felügyelet
TARTÁLY
szintmérés
KAZÁN
szabályozás
ROBOTIKA
automatizálás

## Slide 9
Műhelytitok
A mérési hiba gyakran nem az érzékelőben van.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
9
KÁBELEZÉS
hiba
ÁRNYÉKOLÁS
zavarvédelem
JELKONDICIONÁLÁS
kritikus

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
0–16 bar teljes ipari mérőlánc.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
10
SZENZOR
0–16 bar
ERŐSÍTŐ + SZŰRŐ
jelkondicionálás
12 BIT ADC → PLC → HMI
teljes lánc

## Slide 11
Előzetes
34. hét: hibakeresés analóg áramkörökben.
IAP • Analóg áramkörök • 33. hét
11
MULTIMÉTER
mérés
OSZCILLOSZKÓP
jelalak
JELKÖVETÉS
hibakeresés