## Slide 1
IAP • VILLAMOS MŰVEK
Védelmi rendszerek és relévédelem alapjai
9. hét | feldolgozási idő: 2 tanóra
ZÁRLAT
RELÉVÉDELEM
SZELEKTIVITÁS

## Slide 2
9. HÉT • 2 TANÓRA
Óravázlat
1. tanóra – Hálózati hibák
Túláram, zárlat és földzárlat. A hibák veszélyei és a gyors leválasztás szükségessége. Hibafajták felismerése egyszerű egyvonalas hálózati rajzon.
2. tanóra – A relévédelem
Mérőváltók szerepe és a védelmi relé döntése. Kioldóparancs és megszakító működése. Szelektivitás és egyszerű hibaforgatókönyv.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 3
ALAPGONDOLAT
Miért kell védelem?
Berendezésvédelem
A zárlati áram hő- és mechanikai igénybevételt okoz.
Üzembiztonság
A hibás részt gyorsan le kell választani.
Ellátásfolytonosság
A hálózat ép része maradjon üzemben.
A védelem feladata nem a hiba „eltüntetése”, hanem a következmények korlátozása.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 4
MIT KELL FELISMERNI?
Alapvető hibafajták
Túláram
A névlegesnél nagyobb áram; lehet túlterhelés vagy hiba következménye.
Zárlat
Kis impedanciájú kapcsolat; nagyon nagy hibaáram alakulhat ki.
Földzárlat
Fázisvezető és földelt rész közötti hiba.
Feszültség / frekvencia
Az üzemi állapottól való eltérés szintén védelmi jel lehet.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 5
MÉRÉS → DÖNTÉS → KAPCSOLÁS
A védelmi lánc
CT / VT
mérés
Védelmi relé
kiértékelés
Kioldóparancs
döntés
Megszakító
kapcsolás
Hibás rész
leválasztva
A relé dönt. A hibaáramot a megszakító szakítja meg.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 6
CSAK A HIBÁS ÁG KAPCSOLJON LE
Szelektivitás
Betáplálás
Alállomás
Vezeték A
üzemben marad
Vezeték B
ZÁRLAT – lekapcsol
A szelektív védelem csökkenti a szükségtelen fogyasztói kiesést.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 7
TÚLÁRAM • DIFFERENCIÁL • FÖLDZÁRLAT
Három alapvető védelmi elv
Túláramvédelem
A beállított áramérték túllépését figyeli. A működéshez időbeállítás tartozhat. Egyszerű és gyakori védelmi elv.
Differenciálvédelem
A védett zóna be- és kimenő áramait hasonlítja össze. A különbség belső hibára utalhat. Generátoroknál, transzformátoroknál, gyűjtősíneknél alkalmazható.
Földzárlatvédelem
A föld felé folyó hibát érzékeli. Zérus sorrendű jelek is felhasználhatók. Közép- és nagyfeszültségű hálózatokban kiemelten fontos.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 8
A VÉDELEM NEM CSAK EGY KÜSZÖBÉRTÉK
Mit kell beállítani?
• kioldási áram vagy feszültség határértéke
• kioldási idő
• irányfüggő vagy irányfüggetlen működés
• szelektivitás a szomszédos védelmekkel
• tartalékvédelem
• érzékenység és megbízhatóság
A cél
Hiba esetén biztos működés. Normál üzemben ne legyen felesleges kioldás.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 9
HIBAFORGATÓKÖNYV
Példa: 120 kV-os vezetéki zárlat
1
Áramváltó jele megnő
2
Relé felismeri a hibát
3
Kioldóparancs
4
Megszakító nyit
5
Vezeték leválik
6
Jelzés érkezik
A többi hálózatrész lehetőség szerint üzemben marad.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 10
EZT KELL TUDNI
A 9. hét végére
1
Megkülönböztetni a túláramot, zárlatot és földzárlatot.
2
Leírni a mérőváltó → relé → megszakító láncot.
3
Elmagyarázni a szelektivitás jelentőségét.
4
Végigvezetni egy egyszerű hibaforgatókönyvet.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 9. hét

## Slide 11
KÖVETKEZŐ HÉT
10. hét
Transzformátorok az alállomásokban
teljesítménytranszformátor • hűtés • védelem • mérés • üzemi felügyelet