## Slide 1
IAP • VILLAMOS MŰVEK
Transzformátorok az alállomásokban
10. hét | feldolgozási idő: 2 tanóra
feszültségszint • hűtés • OLTC • Buchholz • differenciálvédelem

## Slide 2
10. HÉT • 2 TANÓRA
Óravázlat
1. tanóra – Feladat és felépítés
Feszültségszintek illesztése. Fő szerkezeti részek, olaj, hűtés és átvezetők. Névleges adatok és áttétel.
2. tanóra – Üzem és védelem
Fokozatkapcsoló és feszültségszabályozás. Buchholz-, differenciál- és túláramvédelem. Üzemi felügyelet és hibaforgatókönyv.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 3
RENDSZERSZEREP
Miért van transzformátor az alállomásban?
400 / 120 kV
Átviteli hálózati feszültségszintek összekapcsolása.
120 / 20 kV
Átviteli hálózatból a középfeszültségű elosztás felé.
20 / 0,4 kV
Középfeszültségről a kisfeszültségű fogyasztók felé.
U₁ / U₂ ≈ N₁ / N₂
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 4
MIT LÁTUNK EGY NAGYTRANSZFORMÁTORON?
Fő szerkezeti részek
Aktív rész
vaskör • primer és szekunder tekercsek
Szigetelés és olaj
villamos szigetelés • hőelvezetés
Külső szerelvények
átvezetők • tartály • konzervátor
Hűtés
radiátor • ventilátor • olajkeringés
Szabályozás
fokozatkapcsoló • OLTC
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 5
A VESZTESÉG HŐVÉ ALAKUL
Hűtés és veszteségek
• vasveszteség a mágneses körben
• rézveszteség a tekercsekben: I²R
• az olaj a belső hőt a radiátorok felé szállítja
• nagy terhelésnél ventilátor vagy szivattyú segítheti a hűtést
• a túl magas hőmérséklet gyorsítja a szigetelés öregedését
Üzemi cél
A tekercs- és olajhőmérséklet biztonságos tartományban tartása.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 6
FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÁS
Fokozatkapcsoló – OLTC
Mi változik?
A tekercs aktív menetszáma, így a transzformátor áttétele.
Miért?
A terhelés és a hálózati állapot változása ellenére tartani kell a kívánt feszültséget.
OLTC
Terhelés alatt is képes fokozatot váltani.
A fokozatkapcsoló nem teljesítményt „termel” – az áttételt módosítja.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 7
MIT FIGYEL AZ ALÁLLOMÁSI IRÁNYÍTÁS?
Üzemi felügyelet
Hőmérséklet
olaj • tekercs
Villamos adatok
áram • feszültség • terhelés
Olajrendszer
olajszint • nyomás • gázképződés
Hűtés
ventilátor • szivattyú • radiátor
OLTC
fokozatállás • hajtásállapot
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 8
OLAJOS, KONZERVÁTOROS TRANSZFORMÁTOR
Buchholz-védelem
Lassú belső hiba
Gáz képződhet az olajban. A relé jelzést adhat.
Súlyos belső hiba
Intenzív olajáramlás alakulhat ki.
Kioldás
A védelem kezdeményezheti a megszakítók nyitását.
A Buchholz-relé mechanikai-hidraulikai elven érzékeli a belső olajos hibák következményeit.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 9
A TRANSZFORMÁTOR VÉDETT ZÓNÁJA
Differenciálvédelem
Primer oldal
I₁ mérés
Relé
korrigált áramok összehasonlítása
Szekunder oldal
I₂ mérés
Nagy differenciáláram → belső hiba gyanúja → gyors kioldás.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 10
NEM EGYETLEN RELÉ VÉD
Transzformátorvédelem – rendszerben
Differenciálvédelem
belső villamos hibák
Buchholz
gázképződés • olajáramlás
Túláram / földzárlat
külső és tartalék védelmi funkciók
Hővédelem
olaj- és tekercshőmérséklet
Felügyelet
olajszint • nyomás • hűtés
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 11
BELSŐ TEKERCSHIBA
Hibaforgatókönyv
1
Hiba kialakul
2
CT-k eltérést mérnek
3
Differenciálrelé működik
4
Kioldóparancs
5
Megszakítók nyitnak
6
Transzformátor leválik
A védelem célja: a károsodás korlátozása és a hálózat ép részének megtartása.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 12
EZT KELL TUDNI
A 10. hét végére
• megmagyarázni az alállomási transzformátor rendszerszerepét
• felsorolni a fő szerkezeti részeket
• értelmezni a hűtés és az OLTC feladatát
• elmagyarázni a Buchholz- és differenciálvédelem alapelvét
• végigvezetni egy egyszerű transzformátor-hibaforgatókönyvet
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 10. hét

## Slide 13
KÖVETKEZŐ HÉT
11. hét
Kapcsolási csoportok és párhuzamos üzem
vektorcsoport • fáziseltolás • párhuzamos kapcsolás • terhelésmegosztás