## Slide 1
16. HÉT • 2 TANÓRA
Szakaszolók és földelőkapcsolók
Leválasztás • földelés • reteszelés • biztonságos kapcsolási sorrend
A BIZTONSÁGOS LEVÁLASZTÁS LOGIKÁJA
SZAKASZOLÓ NYITVA
FÖLDELÉS CSAK LEVÁLASZTÁS UTÁN
Villamos kapcsolókészülékek • 2/8. hét

## Slide 2
Óraterv
A leválasztás és földelés biztonsági logikája
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Szakaszolók
• feladat és alkalmazási határ
• látható leválasztás jelentősége
• fő szerkezeti részek
• késes, forgó és pantográf kialakítás
• kézi és motoros hajtás
2. tanóra • Földelőkapcsolók
• biztonsági földelés szerepe
• zárlati záróképesség fogalma
• mechanikus és villamos reteszelések
• kikapcsolási sorrend
• visszakapcsolási sorrend

## Slide 3
Három készülék – három külön feladat
A legfontosabb fogalmi különbség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
MEGSZAKÍTÓ
• üzemi áram kapcsolása
• zárlati áram megszakítása
• ív oltására tervezve
SZAKASZOLÓ
• biztonságos leválasztás
• nyitott állapot ellenőrizhető
• nem zárlati megszakító
FÖLDELŐKAPCSOLÓ
• leválasztott rész földelése
• veszélyes potenciál csökkentése
• biztonsági funkció

## Slide 4
A szakaszoló működési alapelve
Nyitott állapotban leválasztási távolságot hoz létre
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
ZÁRT ÁLLAPOT
Az áramút folytonos.
NYITOTT ÁLLAPOT
Ellenőrizhető leválasztási helyzet.
Alapszabály: a szakaszoló fő feladata a leválasztás – a terhelési áramot előtte a megszakítóval szakítjuk meg.

## Slide 5
A szakaszoló fő szerkezeti részei
Mechanika, szigetelés és állapotjelzés egy rendszerben
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Érintkezőrendszer
• álló főérintkező
• mozgó főérintkező
• kis átmeneti ellenállás
• megfelelő érintkezőnyomás
Szigetelés és mechanika
• tartó- és forgószigetelők
• tengelyek és rudazatok
• mechanikai véghelyzetek
Hajtás és jelzés
• kézi vagy motoros hajtás
• segédérintkezők
• helyzetjelzés
• reteszelő szerkezet

## Slide 6
Szakaszolókialakítások
A konstrukciót a feszültségszint és az állomási elrendezés határozza meg
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Késes
• egyszerű kapcsolómozgás
• jól áttekinthető helyzet
• klasszikus kialakítás
Forgó
• forgó érintkezőkar
• forgószigetelős kialakítás
• nagyobb feszültségszinteken is
Pantográf
• függőleges kapcsolómozgás
• kompakt állomási elrendezés
• nagyfeszültségű alkalmazások

## Slide 7
A földelőkapcsoló szerepe
A leválasztott hálózatrész földpotenciálra kapcsolása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Milyen veszély ellen véd?
• indukált feszültség
• kapacitív töltés
• téves visszatáplálás
• maradó vagy idegen potenciál
Mit kell tudni róla?
• nem üzemi terheléskapcsoló
• egyes típusok zárlati záróképességűek
• földelő összeköttetése kritikus
• állapota reteszelési feltétel

## Slide 8
Reteszelési logika
A rendszer ne engedje végrehajtani a veszélyes műveletet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
RETESZELÉSI FELTÉTELEK
MEGSZAKÍTÓ állapota
SZAKASZOLÓ állapota
FÖLDELŐ állapota
HELYI / TÁV és engedélyek
Példa: bekapcsolt földelőkapcsoló mellett a megszakító zárását tiltani kell.

## Slide 9
Biztonságos kikapcsolási sorrend
Karbantartási állapot létrehozásának alaplogikája
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
1
MEGSZAKÍTÓ KI
2
SZAKASZOLÓ(K) KI
3
FESZÜLTSÉG- MENTESSÉG
4
FÖLDELŐ BE
A konkrét műveleti sorrendet mindig az adott berendezés kapcsolási utasítása és reteszelési rendszere határozza meg.

## Slide 10
Visszakapcsolási sorrend
A földelt munkaterülettől az üzemi állapotig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
1
FÖLDELŐ KI
2
SZAKASZOLÓ(K) BE
3
FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSE
4
MEGSZAKÍTÓ BE
Földelt hálózatrészt nem helyezünk feszültség alá.

## Slide 11
Üzemeltetési ellenőrzések
Mit vizsgálunk a készüléken?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
Mechanika
• hajtás könnyű működése
• rudazatok és csuklók
• véghelyzetek
• rendellenes kopás
Villamos jelzések
• segédérintkezők
• helyzetjelzés
• motoros hajtás
• reteszelési jelek
Szigetelés / földelés
• szigetelők tisztasága
• repedés, sérülés
• földelő összeköttetés
• korrózió és kötések

## Slide 12
Összefoglalás
A 16. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
01
A szakaszoló biztonságos leválasztást biztosít.
02
Terhelési áram megszakítására alapvetően a megszakító szolgál.
03
A földelőkapcsoló a leválasztott hálózatrészt földeli.
04
A reteszelés és a helyes kapcsolási sorrend balesetet előz meg.
17. hét → Megszakítók felépítése és működése