## Slide 1
8. hét - Kötődobozok, elágazások és egyszerű vezetékkötések
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 1
Kötések nem maradhatnak védelem, rend és ellenőrzés nélkül.
Heti cél
• biztonságos elágazás kialakítása
• kész kötés ellenőrzése

## Slide 2
Heti térkép
22-24. óra - doboz, elágazás, ellenőrzés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 2
1. tanóra
• doboz szerepe
• dobozfajták
• kiválasztás
2. tanóra
• vezetékvezetés
• blankolás
• kötőelem
3. tanóra
• elágazás készítése
• mechanikai próba
• zárás

## Slide 3
Történelmi nyitó
A kötés védett helye: a kötődoboz
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 3
Mi változott?
• a hálózatokban egyre több elágazási pont jelent meg
• a kötéseket védeni és később ellenőrizni kellett
• a kötődoboz a láthatatlanul fontos szerelési pont

## Slide 4
Miért kell kötődoboz?
Védelem, rendezés, hozzáférhetőség
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 4
A doboz feladata
• mechanikai védelem
• véletlen érintés elleni védelem
• rendezett elágazási pont
• hozzáférhetőség hiba esetén

## Slide 5
Dobozfajták
A feladat határozza meg a választást
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 5
Kötődoboz
• vezetékek elágaztatása
• fedéllel zárható
• ellenőrizhető
Szerelvénydoboz
• kapcsoló vagy dugalj
• rögzítési pont
• vezetékfogadás
Nedves tér
• IP-védettség
• tömszelence
• környezeti hatások

## Slide 6
Egyszerű elágazás
Bejövő vezető → kötés → elmenő vezetők
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 6
Szakmai sorrend
• tervezd meg a vezetők útját
• azonosítsd a bejövő és elmenő vezetőket
• válassz megfelelő kötőelemet
• csak ellenőrzés után zárd a dobozt

## Slide 7
Vezeték előkészítése
Blankolás, jelölés, kötőelem
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 7
A kötés előkészítése
• megfelelő keresztmetszet és vezetőtípus
• gyártói blankolási hossz
• nincs kilógó elemi szál
• a szigetelés nem kerül kontaktfelület alá

## Slide 8
Ellenőrzési sorrend
Nem a fedél az ellenőrzés helyettese
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 8
Ellenőrzési lánc
• szemrevételezés
• vezetők azonosítása
• mechanikai próba
• fedél zárhatósága
• nincs feszülés, nincs sérülés

## Slide 9
Tipikus hibák
A legtöbb hiba szemmel is felismerhető
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 9
Piros lámpás hibák
• hiányzó fedél
• hozzáférhetetlen kötés
• túl kevés hely a dobozban
• nem megfelelő IP-védettség
• jelöletlen vezetők

## Slide 10
Gyakorlat
Kötődobozos elágazás feszültségmentes gyakorló áramkörön
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 10
Tanulói munka
• kötődobozos elágazás kialakítása
• vezetők rendezése
• kötések ellenőrzése
• oktatói jóváhagyás nélkül nincs feszültség alá helyezés

## Slide 11
Ellenőrzés
5 gyors kérdés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 11
Válaszolj szakmai kifejezésekkel
• Mi a kötődoboz feladata?
• Miért fontos a hozzáférhetőség?
• Miért veszélyes a rossz blankolás?
• Mit ellenőrzünk zárás előtt?
• Mikor kell fokozott IP-védettség?

## Slide 12
Zárás
A hét 4 mondata
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 08. hét 12
A hét 4 mondata
• A kötésnek védett helyen kell lennie.
• Az elágazás legyen rendezett és ellenőrizhető.
• A fedél nem takarhat el hibás kötést.
• Következő hét: kapcsolók és dugaljak szerelési alapjai.