## Slide 1
29. hét • Háromfázisú teljesítménymérés
Aktív teljesítmény mérése
Két- és háromwattmérős módszer
Fázisonkénti terhelésvizsgálat

## Slide 2
Mit mér a wattmérő?
Az aktív teljesítményt.
Figyelembe veszi a feszültséget, áramot és a fázisszöget.
Mértékegysége: watt (W).

## Slide 3
Szimmetrikus háromfázisú terhelés
A három fázis terhelése azonos.
Vonali adatokból közvetlenül számítható az összteljesítmény.
P = √3 · Uv · Iv · cos φ

## Slide 4
Kétwattmérős módszer
Háromvezetős háromfázisú rendszerben használható.
Az összteljesítmény a két műszer értékének algebrai összege.
Aszimmetrikus terhelésnél is használható.
P = P1 + P2

## Slide 5
Háromwattmérős módszer
Négyvezetős rendszerben minden fázis külön mérhető.
Jól látható a terhelések eltérése.
Az összteljesítmény a három fázisteljesítmény összege.
P = P1 + P2 + P3

## Slide 6
Terhelésvizsgálat
L1 = 18 A • L2 = 9 A • L3 = 13 A
A rendszer aszimmetrikusan terhelt.
Új egyfázisú fogyasztót célszerű a kevésbé terhelt fázisra helyezni.

## Slide 7
Miért nem elég az áram?
Az aktív teljesítmény a cos φ-től is függ.
Azonos áram mellett eltérő lehet a hasznos teljesítmény.
A mérési adatokat együtt kell értékelni.

## Slide 8
Mérési biztonság
Oktatópanel vagy szimuláció előnyben.
Megfelelő mérési kategóriájú műszer szükséges.
Valós hálózaton csak jogosult személy végezzen mérést.

## Slide 9
IAP-kihívás
P1 = 3,2 kW
P2 = 1,8 kW
Mennyi az összes aktív teljesítmény?
Megoldás: 5,0 kW
P = P1 + P2