## Slide 1
7. hét • Terhelésillesztés
Teljesítményviszonyok és maximális teljesítményátvitel • 19-21. óra
Mikor kapja a terhelés a legtöbb teljesítményt?
Kulcsfeltétel
Rt = RTh
Fontos!
Pmax ≠ maximális hatásfok

## Slide 2
Történelmi nyitó
Az energiaátvitel és az illesztés problémája
Kommunikáció
A távíró-, telefon- és rádiótechnika előtérbe helyezte az illesztés és a hasznos jelenergia átadásának kérdését.
Hálózathelyettesítés
Thévenin és Norton segítségével a bonyolult forráshálózat egyszerűen vizsgálható a terhelés felől.

## Slide 3
Miért jelentős a terhelésillesztés?
Áram
Rt meghatározza a forrásból felvett áramot.
Teljesítmény
Rt meghatározza, mennyi teljesítmény jut a terhelésre.
Veszteség
Rt a belső veszteséget és a hatásfokot is befolyásolja.

## Slide 4
Thévenin-modellből indulunk
Forrásmodell
UTh ideális feszültségforrás + RTh soros ellenállás
Terhelés
Rt I = UTh / (RTh + Rt)

## Slide 5
A terhelés teljesítménye
Pt = I² · Rt
Pt = UTh² · Rt / (RTh + Rt)²
Kérdés
Milyen Rt mellett lesz Pt a legnagyobb?

## Slide 6
Maximális teljesítményátvitel
Rt = RTh
Illesztett állapot
Ut = UTh / 2 Pmax = UTh² / (4·RTh) Pb = Pt

## Slide 7
A legfontosabb különbség
Maximális teljesítmény
Rt = RTh η = 50% A terhelés teljesítménye maximális.
Nagy hatásfok
Rt >> RTh η közelít 100%-hoz, de Pt nem maximális.

## Slide 8
Példa • UTh = 12 V, RTh = 3 Ω
Rt = 1 Ω
I = 3 A Pt = 9 W Pb = 27 W
Rt = 3 Ω
I = 2 A Ut = 6 V Pt = 12 W η = 50%
Rt = 9 Ω
I = 1 A Pt = 9 W η = 75%

## Slide 9
Mit mutat a példa?
Teljesítmény
9 W → 12 W → 9 W A maximum Rt = RTh pontban van.
Hatásfok
Rt növelésével a hatásfok javulhat, de a terhelés teljesítménye csökkenhet.

## Slide 10
Mérnöki döntés
Jeltechnika
A teljesítményillesztés lehet elsődleges cél.
Energiaellátás
A kis belső veszteség és nagy hatásfok jellemzően fontosabb.
Mindig kérdezd
Mi az optimalizálás célja? Pmax vagy η?

## Slide 11
Tipikus hibák
Ne keverd össze!
• Pmax és ηmax • UTh és Ut • RTh és Rt • illesztés és jó energiahatásfok
Algoritmus
UTh, RTh → I → Pt → Rt=RTh ellenőrzés → Pb → η → mérnöki döntés

## Slide 12
⚡ IAP heti kihívás
UTh = 20 V • RTh = 5 Ω
Feladat
Határozd meg az illesztett Rt-t! Számítsd ki I, Ut, Pmax, Pb és η értékét.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!