## Slide 1
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
31. hét - Hibakeresési módszerek
91-93. óra | Ne találgass: mérj, következtess, szűkíts!
TÜNET
Mit tapasztalunk?
RAJZ
Hogyan kellene működnie?
MÉRÉS
Hol szakad meg a működési lánc?
OK
Mi okozza bizonyíthatóan a hibát?

## Slide 2
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Tünet ≠ hibaok
TÜNET
„A motor nem indul.” Ez csak a megfigyelt jelenség.
LEHETSÉGES OKOK
Nincs tápfeszültség • STOP-kör szakadt • K1 tekercs hibás • motorvédelem leoldott • motorhiba

## Slide 3
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
A hibakeresés logikai lánca
Tünet
Információ
Biztonság
Rajz
Mérés
Behatárolás
Javítás
Ellenőrzés

## Slide 4
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Öt használható hibakeresési módszer
Szemrevételezés
Laza kötés, égésnyom, sérülés, kioldás.
Áramút-követés
A táplálástól a fogyasztóig követjük a láncot.
Szakaszolás
Funkcionális egységekre bontjuk a rendszert.
Felezés
A jelút közepén mérünk, majd a hibás félben folytatjuk.
Összehasonlítás
Működő áramkör vagy ismert érték a referencia.

## Slide 5
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Mérési pontok: START-STOP vezérlés
1
Van vezérlőfeszültség?
2
Átjut a STOP érintkezőn?
3
Működik a START / öntartó ág?
4
Megjelenik A1-A2 között?

## Slide 6
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Felezéses módszer
Minél hosszabb a jelút, annál nagyobb lehet a nyereség
1. MÉRÉS
Mérj a működési lánc közepe táján.
DÖNTÉS
Ha jó: a hiba utána van. Ha rossz: előtte van.
ISMÉTLÉS
A hibás félben ismét felezd a keresési tartományt.

## Slide 7
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
A mérésből következtetés legyen
MÉRÉS
A1-A2 = névleges vezérlőfeszültség
KÖVETKEZTETÉS
A vezérlési út eljuttatja a feszültséget K1-hez.
KÖVETKEZŐ LÉPÉS
K1 tekercs, csatlakozás és mechanika vizsgálata.

## Slide 8
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Tipikus hibakeresési zsákutcák
Találomra csere
Nem bizonyítja a hiba okát.
Rajz nélkül
Kimaradhat egy feltétel vagy reteszelés.
Több változtatás egyszerre
Nem tudható, mi oldotta meg a hibát.
Nincs jegyzet
Ugyanazokat a méréseket újra elvégezzük.

## Slide 9
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Műhelyfeladat - rejtett hiba
1
Tünet pontos leírása
2
Rajz és lehetséges okok
3
Mérési pontok kijelölése
4
Mérés → következtetés → szűkítés

## Slide 10
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
IAP heti kihívás
HELYZET
K1 nem húz meg, de A1-A2 között a névleges vezérlőfeszültség mérhető. Hol keresed tovább a hibát?
MEGOLDÁS
K1 tekercse, csatlakozása vagy a mágneskapcsoló mechanikája vizsgálandó.

## Slide 11
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Összefoglalás
A jó hibakereső nem találgat - bizonyít
Rajz
Tudd, hogyan kellene működnie.
Mérés
Minden mérés adjon új információt.
Logika
Szűkítsd a hibás szakaszt.
Dokumentáció
Rögzítsd az okot és a javítást.
Következő hét: 32. hét - Karbantartás és javítás