## Slide 1
32. hét
Ipari automatizálási rendszerek dokumentációja és változáskezelése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért fontos?
Egy dokumentálatlan szoftver- vagy paramétermódosítás később nehezen reprodukálható hibát okozhat.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mi számít változásnak?
PLC-program • HMI/SCADA • VFD-paraméter • I/O • hálózati cím • firmware • biztonsági beállítás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
A változásnapló
Mikor? • Mit? • Miért? • Ki? • Melyik verzió? • Hogyan teszteltük? • Hogyan állítjuk vissza?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Verzióazonosítás
Kerüld: vegleges2, uj, jo_program Használj: berendezés + verzió + dátum
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Biztonságos módosítás
Mentés → igény → kockázat → teszt → jóváhagyás → élesítés → próba → dokumentálás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Rollback
Módosítás előtt tudd: MIT, HONNAN, KI és MENNYI IDŐ alatt tud visszaállítani.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Gyakorlati példa
VFD gyorsítás: 3 s → 8 s Eredeti érték mentése, ok rögzítése, próba, elfogadás, visszaállítási feltétel.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
Ismeretlen PLC-módosítás után időszakos leállás jelentkezik. Hogyan keresnéd meg a változást és hogyan térnél vissza ellenőrzött állapotba?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
Mentés + verzió + változásnapló + teszt + rollback = karbantartható automatizálási rendszer
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!