## Slide 1
9. hét – Világítási alapkapcsolások
Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás
Jelenléti oktatás • 5 óra
Rajzértelmezés • szerelés • ellenőrzés • hibakeresés
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 2
Egyáramkörös kapcsolás
1 kapcsoló • 1 világítótest
A kapcsoló a fázisvezetőt szakítja
Kapcsolt fázis a fogyasztó felé
N és PE funkciójának megőrzése
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 3
Szerelési munkasorrend
Rajz értelmezése
Vezetők előkészítése
Kötések és bekötés
Rendezés
Ellenőrzés
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 4
Kapcsoló és világítótest
Kapocsjelölések azonosítása
Mechanikailag stabil kötések
Megfelelő vezetőhossz
Nincs kilógó csupasz rész
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 5
Ellenőrzés
Szemrevételezés
Húzópróba
Vezetőfunkciók
Folytonossági logika
PE folytonosság
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 6
Tipikus hibák
N megszakítása L helyett
Laza kötés
Felcserélt vezetők
Hiányzó PE
Rajztól eltérő vezetékezés
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 7
Hibakeresés
Ne találomra bonts!
Indulj a rajzból
Haladj pontonként
Azonosítsd a várt kapcsolatot
Dokumentáld a javítást
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
A cél: minél kevesebb felesleges bontással megtalálni a hibát.
A lámpa folyamatosan világít.
A kapcsoló állása nem számít.
Adj 3 lehetséges bekötési hibát.
Készíts célszerű hibakeresési sorrendet.
IAP • Jelenléti oktatás • 09. hét