## Slide 1
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2
ANYAG • ESZKÖZ • MUNKATERV
2. hét | A felméréstől a szervezett kivitelezésig
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A jó szerelés már a munka megkezdése előtt eldől.
02

## Slide 2
KIINDULÁS
A felmérésből munkaterv lesz
Négy kérdés, amelyet a szerelés előtt meg kell válaszolni.
02
01
MIT?
Milyen szerelvényeket és hálózati elemeket építünk be?
02
MENNYIT?
Mekkora anyagmennyiségre és tartalékra van szükség?
03
MIVEL?
Milyen kézi-, gépi- és mérőeszközök kellenek?
04
MILYEN SORRENDBEN?
Hogyan épül fel a biztonságos és hatékony munkafolyamat?
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 3
ANYAGTERVEZÉS
Az anyagjegyzék 5 fő csoportja
03
≈
Vezeték / kábel
nyomvonal + kötési tartalék
↗
Cső / csatorna
mechanikai védelem, vezetés
□
Dobozok
kötő- és szerelvénydobozok
●
Szerelvények
kapcsoló, dugalj, lámpatest
+
Apróanyag
rögzítés, kötés, jelölés
Tervezési szabály: ne csak a „nagy” tételeket számold — egy hiányzó kötőelem is megállíthatja a munkát.
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 4
MENNYISÉG
Miért kell ráhagyás?
04
GEOMETRIAI HOSSZ
≠
RENDELENDŐ HOSSZ
Kötések • darabolás • nyomvonal • helyszíni módosítás
Kötési tartalék
A szerelvényeknél és dobozoknál szükséges.
Darabolási veszteség
A méretre vágás nem mindig veszteségmentes.
Valós nyomvonal
A vezeték útja ritkán csak egyenes vonal.
Helyszíni eltérés
A kivitelezés közben kisebb korrekció kellhet.
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 5
ESZKÖZTERV
Mivel dolgozunk?
05
KÉZISZERSZÁM
fogók csavarhúzók csupaszító
GÉPI ESZKÖZ
fúró-véső horonymaró* behúzóeszköz
MÉRŐESZKÖZ
mérőszalag multiméter kétpólusú vizsgáló
VÉDELEM
szemvédelem kézvédelem feladathoz illő EVE
* csak ahol a technológia és az épületszerkezet ezt lehetővé teszi
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 6
SORREND
A munkafolyamat 8 lépése
A jó sorrend csökkenti a visszabontást és az állásidőt.
06
1
Átvétel
→
2
Kijelölés
→
3
Dobozhely
→
4
Csövezés
→
5
Behúzás
→
6
Bekötés
→
7
Mérés
→
8
Átadás
Kulcspont: az ellenőrzés és mérés nem „plusz feladat”, hanem a kivitelezés része.
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 7
PÉLDA
4 × 5 m-es műhely
Feladat: 4 dugalj + 2 mennyezeti lámpatest + 1 kapcsoló.
07
5 m
4 m
D
D
D
D
L
L
K
TERVEZÉSI FELADAT
1 Becsüld meg a fő anyagokat 2 Készíts eszközlistát 3 Írd le a munkasorrendet 4 Jelöld az ellenőrzési pontokat
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 8
HIBAMEGELŐZÉS
Öt hiba, ami időt és pénzt visz el
08
01
Hiányzó apróanyag
→ állásidő
02
Nincs tartalék
→ újabb beszerzés
03
Mérőeszköz otthon marad
→ ellenőrzés nem végezhető el
04
Rossz munkasorrend
→ visszabontás
05
Késői munkavédelmi ellenőrzés
→ kockázatos munkakezdés
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 9
GYAKORLAT
Dolgozz úgy, mint egy kivitelező
09
1
ANYAGJEGYZÉK
Legalább 10 tétel
2
MENNYISÉG
Fő tételek becslése
3
ESZKÖZLISTA
Kézi + gépi + mérő
4
MUNKASORREND
8 logikus lépés
IAP kihívás: melyik egyetlen hiányzó tétel állíthatná meg az egész munkát — és miért?
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 10
VISSZAKÉRDEZÉS
5 gyors ellenőrző kérdés
10
1.
Mi az anyagjegyzék célja?
2.
Miért kell ráhagyással számolni?
3.
Melyek a fő eszközcsoportok?
4.
Miért fontos a munkasorrend?
5.
Mit ellenőrzünk a munkakezdés előtt?
IAP • Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti

## Slide 11
KÖVETKEZŐ HÉT
NYOMVONALAK, SZERELÉSI MÓDOK, SZERELVÉNYHELYEK
3. hét • a tervből tényleges szerelési hely lesz
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!