## Slide 1
3. hét • Nyomvonaltervezés
Merre vezessük a hálózatot - és miért?
Nyomvonal
A vezeték/kábel útja a tápponttól a szerelvényekig.
Nem csak a legrövidebb út
Legyen követhető, szerelhető, védett és karbantartható.
Kötési pontok
Legyenek logikusak és hozzáférhetők.
Dokumentáció
A tervből később anyagmennyiség és munkafolyamat is készül.

## Slide 2
Szerelési módok
A környezet és az épület határozza meg
Süllyesztett
Esztétikus, de kialakítása több építési munkával jár.
Védőcsöves
Jó mechanikai védelem, megfelelő kialakításnál cserélhetőség.
Kábelcsatornás
Gyors, hozzáférhető és jól bővíthető.
Falon kívüli kábeles
Egyszerű, de megfelelő rögzítés és védelem szükséges.

## Slide 3
Tervezés 8 lépésben
A helyiségvázlattól az ellenőrzésig
1–2.
Alaprajz és méretek; táppont kijelölése.
3–4.
Szerelvények; szerelési mód kiválasztása.
5–6.
Fő nyomvonal, leágazások; kötési pontok.
7–8.
Szakaszhosszak; szerelhetőség és egyértelműség ellenőrzése.

## Slide 4
Gyakori hibák
A rajz legyen kivitelezhető, ne csak szép
Átlós, kusza vezetés
Nehezen követhető és dokumentálható.
Túl sok kötés
Növeli a hibalehetőséget és a munkát.
Hiányzó méretek
Anyagszámítás és kivitelezés bizonytalanná válik.
Rossz szerelési mód
Nem illik a környezethez vagy igénybevételhez.

## Slide 5
⚡ IAP heti kihívás
5 × 4 m műhely: kapcsoló + lámpa + 4 dugalj
Tervezd meg
Válassz szerelési módot és rajzolj logikus nyomvonalat.
Indokold
Három mondatban magyarázd meg, miért ezt a megoldást választottad.