## Slide 1
PLC alapismeretek – 4. hét
Start–Stop vezérlés és önzárás
Évfolyam: PLC alapismeretek | Óraszám: 5 óra (2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)
„A jó PLC-program nem a számítógépen kezdődik, hanem a kapcsolási rajzon."

## Slide 2
Tanulási célok
1
Start–Stop működés
Megérti a Start–Stop vezérlés működését.
2
NO és NC érintkezők
Megismeri a NO és NC érintkezők szerepét.
3
Első önzáró program
Elkészíti első önzáró PLC-programját.
4
Összehasonlítás
Összehasonlítja a relés és PLC-s vezérlést.
5
Biztonságos vezérlés
Megérti a biztonságos indítás és leállítás alapelveit.

## Slide 3
Bevezetés
A Start–Stop vezérlés az ipari automatizálás egyik legalapvetőbb kapcsolása. Motorok, szivattyúk, ventilátorok és szállítószalagok vezérlésénél nap mint nap alkalmazzuk.
Ez az alapkapcsolás minden ipari PLC-program kiindulópontja.

## Slide 4
A relés Start–Stop kapcsolás
Fő elemei:
START nyomógomb
NO (Normally Open) típusú érintkező
STOP nyomógomb
NC (Normally Closed) típusú érintkező
Mágneskapcsoló (K1)
A terhelés kapcsolásáért felelős elem
Önzáró segédérintkező
Fenntartja a mágneskapcsoló működését
Fogyasztó
Motor vagy jelzőlámpa

## Slide 5
NO és NC érintkezők
NO – Normally Open
Alaphelyzetben nyitott érintkező. A START gomb ilyen típusú – csak lenyomáskor zár.
NC – Normally Closed
Alaphelyzetben zárt érintkező. A STOP gomb ilyen típusú – lenyomáskor nyit.
Az NC megoldás biztonságosabb, mert vezetékszakadás esetén is leáll a gép.

## Slide 6
Az önzárás működése
STOP megnyomása
START elengedhető
Segédérintkező fenntart
Mágneskapcsoló meghúz
START megnyomása
Az önzárás lényege, hogy a mágneskapcsoló saját segédérintkezőjével fenntartja saját működési áramkörét, így a START gomb elengedése után is üzemben marad a rendszer.

## Slide 7
PLC-ben megvalósított önzárás
Létra diagram:
A PLC létradiagramban az önzárást egy párhuzamos ág valósítja meg: a kimenet saját maga is zárja az érintkezőjét, így a START gomb elengedése után is aktív marad.

## Slide 8
Relés vs. PLC-s vezérlés
Relés vezérlés | PLC vezérlés
Fizikai segédérintkező | Programban megvalósított önzárás
Nehezebb módosítani | Programmal egyszerűen módosítható
Több vezeték | Egyszerűbb kábelezés
Nehezebb bővíteni | Könnyen bővíthető

## Slide 9
Laborfeladat
01
Relés kapcsolás
Relés Start–Stop kapcsolás megépítése.
02
Eaton easy PLC
Ugyanez Eaton easy PLC-n megvalósítva.
03
LG kompakt PLC
Program elkészítése LG kompakt PLC-n.
04
Omron PLC
Program letöltése Omron PLC-re és online monitor használata.

## Slide 10
Gyakorlati feladat
Készítsünk Start–Stop vezérlést PLC-vel úgy, hogy a jelzőlámpa a START gomb elengedése után is világítson, és a STOP gomb állítsa le.
Ez a feladat az önzárás elvét közvetlenül alkalmazza egy valós kimeneti eszközön.
Hozd létre a bemeneti változókat (START, STOP)
Definiáld a kimeneti változót (LÁMPA)
Írd meg az önzáró létradiagramot
Töltsd le és teszteld a programot

## Slide 11
Gyakori hibák
❌ STOP gomb hibás (NO) bekötése
A STOP gombot mindig NC típusúként kell bekötni a biztonságos leállás érdekében.
❌ Hibás önzáró ág
Az önzáró párhuzamos ág hiánya vagy rossz bekötése megakadályozza a tartós működést.
❌ Rossz címzés
Helytelen I/O cím megadása esetén a program nem a megfelelő fizikai pontra hivatkozik.
❌ STOP üzemmód
Ha a PLC STOP módban van, a program nem fut – ellenőrizd az üzemmódot!
❌ A program nincs letöltve
Szerkesztés után mindig töltsd le a programot a PLC-re, különben a régi verzió fut.

## Slide 12
Mérnöki gondolkodás
Áramszünet után egy ipari gép általában nem indulhat el automatikusan. A biztonságos újraindítás alapvető munkavédelmi követelmény.
Ez az elv közvetlenül következik az önzárás logikájából: a rendszer csak akkor indul újra, ha valaki szándékosan megnyomja a START gombot. Ez védi az operátorokat és a berendezéseket egyaránt.
Az automatikus újraindítás tiltása kötelező biztonsági előírás az ipari vezérlésekben.

## Slide 13
Összefoglalás
A relés önzárás működési elve és a PLC-s megvalósítás azonos logikára épül. A PLC ezt programmal valósítja meg, ami rugalmasabb és könnyebben módosítható.
Relés önzárás
Fizikai segédérintkező tartja fenn az áramkört
PLC önzárás
Párhuzamos programág valósítja meg ugyanezt
Előny
Rugalmasabb, módosítható, bővíthető
„A biztonságos vezérlés nem ott kezdődik, hogy a gép elindul, hanem ott, hogy mindig kiszámítható módon áll meg." – IAA mérnöki alapelv

## Slide 14
Önellenőrző kérdések
1
Mit jelent az önzárás?
Magyarázd el a saját szavaiddal az önzárás elvét!
2
Miért NO a START és NC a STOP?
Mi a biztonsági indoka az érintkezőtípusok megválasztásának?
3
Hogyan valósítja meg a PLC az önzárást?
Írd le a létradiagram felépítését!
4
Miért nem indulhat újra automatikusan?
Mi a munkavédelmi indoka az automatikus újraindítás tiltásának?
5
Milyen előnye van a PLC-s megoldásnak?
Hasonlítsd össze a relés és PLC-s megoldást!

## Slide 15
Források
📄 Tananyag
Start-stop vezérlés.pdf