## Slide 1
8. hét
Csatlakozási módok és fogyasztásmérőhely kialakítása
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 2
Mit kell ma átlátni?
A közcélú hálózat és a felhasználói hálózat kapcsolata
Légvezetékes és földkábeles csatlakozás
Méretlen és mért hálózatrész
Fogyasztásmérőhely és főbiztosító
PEN → PE + N szétválasztás
A mérőhelytől a főelosztóig vezető energiaút
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 3
Az energia útja
Közcélú KIF hálózat
Csatlakozóvezeték
Méretlen fővezeték
Főbiztosító és fogyasztásmérő
Mért fővezeték
Főelosztó → végáramkörök → fogyasztók
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 4
Két alapvető csatlakozási mód
Légvezetékes: levegőben vezetett csatlakozóvezeték, megfelelő rögzítéssel és védőtávolsággal.
Földkábeles: talajban vezetett kábel, kijelölt nyomvonallal és mechanikai védelemmel.
A konkrét megoldást a hálózati adottság és az elosztói előírás határozza meg.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 5
Méretlen és mért oldal
Méretlen oldal: a fogyasztásmérő előtti hálózatrész.
A méretlen berendezések egy része plombálható, hozzáférésük korlátozott.
Mért oldal: a fogyasztásmérő után a felhasználói hálózat felé haladó rész.
A két oldal egyértelmű elkülönítése műszaki és elszámolási szempontból is fontos.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 6
A fogyasztásmérőhely feladata
A mérőkészülékek szabályos elhelyezése
Biztonságos és hozzáférhető kialakítás
Plombálhatóság
Megfelelő mechanikai védelem
Rendszerengedélyes mérőszekrény és az elosztói követelmények betartása
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 7
Főbiztosító és csatlakozási teljesítmény
A főbiztosító névleges árama összefügg az engedélyezett teljesítménnyel.
A fázisszám és a névleges áram együtt határozza meg az igénybe vehető teljesítményt.
Teljesítménybővítés nem egyszerű készülékcsere: elosztói feltételei vannak.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 8
PEN → PE + N
A PEN egy szakaszon közös védő- és nullavezetői funkciót lát el.
A szétválasztási pont után külön PE és N vezető halad.
A PE és N vezetőt a szétválasztás után nem kötjük ismét össze.
A helyes kialakítás az áramütés elleni védelem része.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 9
A mérőtől a főelosztóig
Fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó
A főelosztó osztja szét a hálózatot végáramkörökre.
A vezeték terhelhetőségét, keresztmetszetét, feszültségesését és védelmét össze kell hangolni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 10
Szakmai gondolkodás
Hol van a csatlakozási pont?
Melyik rész méretlen és melyik mért?
Hol történik a PEN szétválasztása?
Mekkora teljesítmény áll rendelkezésre?
A mérőhely kialakítása megfelel-e az elosztói követelményeknek?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 11
Összefoglalás
Az elosztói hálózat és a felhasználó között szabályosan kialakított csatlakozás szükséges.
Légvezetékes és földkábeles csatlakozás egyaránt előfordulhat.
A fogyasztásmérő előtti rész méretlen, utána mért hálózatrész következik.
A mérőhelynek hozzáférhetőnek, védettnek és plombálhatónak kell lennie.
A PEN szétválasztása után a PE és N vezető külön rendszerben halad tovább.
A pontos műszaki kialakításnál mindig az aktuális elosztói előírás a mérvadó.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam

## Slide 12
Következő hét
Csatlakozási teljesítmény, fázisszám és teljesítménybővítés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam