## Slide 1
IAP • 11. HÉT
Fogyasztás- mérőhelyek, mérőszekrények és főbiztosítók
A mérés és a biztonság találkozási pontja
Méretlen oldal
Főbiztosító
Fogyasztás- mérő
Mért oldal
Plombálhatóság • hozzáférés • elszámolás • védelem
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 01

## Slide 2
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A mérőhely fő részei
Mérőszekrény
Mechanikai védelem Rendezett elhelyezés Plombálhatóság Környezeti védelem
Fogyasztásmérő
Az elfogyasztott villamos energia elszámolási célú mérése. A mérés hitelessége kiemelt jelentőségű.
Főbiztosító
A csatlakozási áram korlátozása. Értéke összhangban van a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítménnyel.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 02

## Slide 3
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Méretlen és mért oldal
Méretlen oldal
A fogyasztásmérő előtti hálózatrész. • fokozott hozzáférés-védelem • plombálhatóság • szabályozott nyomvonal • elszámolás előtti energiaút
Mért oldal
A fogyasztásmérő utáni hálózatrész. • innen indul a mért fővezeték • a fogyasztás már elszámolási mérésben van • kapcsolat a főelosztó felé
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 03

## Slide 4
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Az energia útja
Közcélú hálózat
Csatlakozó- vezeték
Méretlen fővezeték
Főbiztosító
Fogyasztás- mérő
Mért fővezeték
Főelosztó
Fontos
A mérőhely a méretlen és mért hálózatrész határán helyezkedik el, ezért egyszerre műszaki, elszámolási és biztonsági csomópont.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 04

## Slide 5
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Plombálhatóság
Mit véd?
A mérés előtti csatlakozásokat és az elszámolást befolyásoló szerelvényeket.
Mi a cél?
Az illetéktelen beavatkozás megakadályozása vagy egyértelmű észlelhetősége.
Mit jelent a gyakorlatban?
A fontos kapocsterek és készülékek csak a plomba megbontásával legyenek hozzáférhetők.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 05

## Slide 6
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A főbiztosító szerepe
Nem csak védelem
A főbiztosító / áramkorlátozó a rendelkezésre álló csatlakozási áramot is meghatározza.
Példa
3×25 A → a csatlakozási teljesítmény ehhez az áramkorláthoz igazodik.
Miért nem cseréljük csak úgy?
A nagyobb érték vezetéket, mérőhelyet és szerződött teljesítményt is érinthet.
A főbiztosító értéke nem önálló döntés: a teljes csatlakozási rendszer része.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 06

## Slide 7
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A mérőszekrény elhelyezése
Hozzáférhető
Leolvasható és ellenőrizhető
Biztonságos
Kezelhető, veszélytől védett
Mechanikailag védett
Ne sérüljön könnyen
Környezeti hatások
Kültéren időjárásálló kialakítás
Áttekinthető
Rendezett vezetés és kapocstér
Szolgáltatói előírás
Az adott elosztói követelményekhez igazodjon
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 07

## Slide 8
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Gyakorlati példa: telekhatári mérőhely
Kiindulás
3×25 A csatlakozás Kültéri mérőszekrény Főelosztó: 22 m-re az épületben
Ellenőrizd
• plombálhatóság • hozzáférés • méretlen/mért szétválasztás • főbiztosító • mért fővezeték nyomvonala
Következtetés
A mérőhely önmagában nem elég: a hozzá csatlakozó vezetékszakaszokat és védelmeket rendszerként kell vizsgálni.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 08

## Slide 9
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Összefoglalás
Mérőhely
Az elszámolási mérés helye
Plomba
Illetéktelen hozzáférés ellen
Főbiztosító
Csatlakozási áram korlátozása
Mért fővezeték
Kapcsolat a főelosztó felé
A jó mérőhely: biztonságos, ellenőrizhető, plombálható és a teljes csatlakozási rendszerhez illeszkedik.
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 09

## Slide 10
KÖVETKEZŐ HÉT
Mért fővezetékek, főelosztók és lakáselosztók
Elosztás • védelem • áramkörök • szerelvények
11. hét • Fogyasztásmérőhelyek • 10