## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • ANA-002
A DIÓDA GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI
egyenirányítás • Zener • LED • mérés

## Slide 2
Az elektronika történetéből
A dióda szinte minden tápegységben és elektronikus készülékben jelen van.
IAP • ANA-002 • 2. hét
2
TÁPEGYSÉG
IPARI VEZÉRLÉS
ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK

## Slide 3
Gondolkodj el!
Mi történne egy tápegységgel, ha nem tartalmazna egyetlen diódát sem?
IAP • ANA-002 • 2. hét
3
VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉG
AC bemenet
EGYENFESZÜLTSÉG
DC kimenethez egyenirányítás kell

## Slide 4
A hét három fő diódája
Egyenirányító • Zener • LED
IAP • ANA-002 • 2. hét
4
EGYENIRÁNYÍTÓ
AC → DC
ZENER
referencia és stabilizálás
LED
kijelzés és optikai jelátvitel

## Slide 5
1. tanóra
Félhullámú és Graetz-egyenirányító, polaritásvédelem.
IAP • ANA-002 • 2. hét
5
FÉLHULLÁMÚ
GRAETZ-HÍD
POLARITÁS- VÉDELEM

## Slide 6
Mit mutat az oszcilloszkóp?
AC, félhullámú és teljeshullámú egyenirányítás.
IAP • ANA-002 • 2. hét
6
AC
FÉLHULLÁM
TELJES HULLÁM

## Slide 7
Pufferkondenzátor
A kisimító hatás az oszcilloszkópon is látható.
IAP • ANA-002 • 2. hét
7
PUFFER NÉLKÜL
erősen lüktető egyenfeszültség
PUFFERREL
kisebb hullámosság simább DC

## Slide 8
2. tanóra
Zener-diódák és stabilizátorok.
IAP • ANA-002 • 2. hét
8
ZENER-DIÓDA
referencia- és stabilizáló dióda
STABILIZÁTOR
egyszerű kapcsolás elemzése

## Slide 9
3. tanóra
LED-ek, előtétellenállás és ipari alkalmazások.
IAP • ANA-002 • 2. hét
9
LED
ELŐTÉT- ELLENÁLLÁS
IPARI JELZÉS

## Slide 10
LED A MŰHELYBEN
TÁPELLÁTÁS
ÜZEMÁLLAPOT
HIBA
A LED gyakran diagnosztikai információt ad.

## Slide 11
Adatlap a gyakorlatban - 1N4007
Az alkatrész kiválasztása az adatlap tanulmányozásával kezdődik.
IAP • ANA-002 • 2. hét
11
VRRM
1000 V
max. zárófeszültség
IF(AV)
1 A
átlagos áram
IFSM
30 A
csúcsáram
VF
≈ 1 V
nyitófeszültség
TOK
DO-41
fizikai kivitel

## Slide 12
Labornapló
A diódateszt eredményét értelmezni is kell.
IAP • ANA-002 • 2. hét
12
DIÓDA
Milyen típust vizsgáltál?
MÉRÉS
Mekkora nyitó- feszültséget mértél?
KÖVETKEZTETÉS
Mit mond a mérési eredmény?

## Slide 13
Laborfeladat
Négy gyakorlati lépés.
IAP • ANA-002 • 2. hét
13
1
DIÓDATESZT
2
FÉLHULLÁMÚ EGYENIRÁNYÍTÓ
3
GRAETZ-HÍD
4
LED ELŐTÉT

## Slide 14
LED előtétellenállás
12 V-os jelzőáramkör számítási mintája.
IAP • ANA-002 • 2. hét
14
R = (Uₜáp - ULED) / ILED
példa: (12 V - 2 V) / 0,01 A
R = 1000 Ω = 1 kΩ

## Slide 15
Órai adatlapfeladat
1N4007 és 1N4148 összehasonlítása.
IAP • ANA-002 • 2. hét
15
1N4007
keresd meg a fontos paramétereket
1N4148
hasonlítsd össze az adatlapját

## Slide 16
Moodle és házi feladat
Kapcsolási rajz + számítás + adatlap.
IAP • ANA-002 • 2. hét
16
MOODLE
10 feleletválasztós 3 kapcsolási rajz 2 számítás
HÁZI
12 V-os LED jelző + előtét számítás + 1N4007 adatlap

## Slide 17
KÖVETKEZŐ HÉT
3. HÉT
A BJT TRANZISZTOR MINT ERŐSÍTŐELEM