## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 7. hét
FREKVENCIAÁTVITEL
Bode-diagram alapjai
Av (dB)
log f
-3 dB
fL
fH

## Slide 2
A hét célja
Frekvenciaátvitel • Bode-diagram • -3 dB • fL • fH
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
2
FREKVENCIA
az erősítés nem állandó
BODE
logaritmikus frekvenciatengely
HATÁROK
fL és fH

## Slide 3
Az erősítés frekvenciafüggése
A valós erősítőnél az aktív elemek és kondenzátorok is számítanak.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
3
ALACSONY f
az erősítés változhat
KÖZÉPTARTOMÁNY
közel állandó erősítés
MAGAS f
az erősítés változhat

## Slide 4
Erősítés decibelben
A forrás képlete a feszültségerősítésre.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
4
KÉPLET
Av(dB) = 20 × log10(Uki/Ube)
Ube
bemeneti feszültség
Uki
kimeneti feszültség

## Slide 5
Bode-diagram
Erősítés dB-ben, logaritmikus frekvenciatengelyen.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
5
fL
alsó határfrekvencia
KÖZÉP
hasznos tartomány
fH
felső határfrekvencia

## Slide 6
-3 dB-es pont
A határfrekvencia meghatározásának kulcsa.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
6
ERŐSÍTÉS
3 dB-lel kisebb
FESZÜLTSÉG
Uki = 0,707 × Uki(max)
JELENTÉS
határfrekvencia

## Slide 7
Kidolgozott példa
Egy erősítő erősítése 26 dB.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
7
ÁTALAKÍTÁS
Av = 10^(26/20)
EREDMÉNY
Av ≈ 20
ÉRTELMEZÉS
Uki közel 20× Ube

## Slide 8
Laboratóriumi gyakorlat
Mérj több frekvencián, majd rajzolj görbét.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
8
100 Hz
mérés
1–5 kHz
mérés
10–50 kHz
mérés

## Slide 9
Kiértékelés
A mérési pontokból frekvenciaátviteli görbe készül.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
9
1.
számíts Av(dB)-t
2.
rajzold fel a görbét
3.
jelöld fL, fH és -3 dB-t

## Slide 10
Összefoglalás
Négy kulcsállítás a forrásból.
IAP • Analóg áramkörök • 7. hét
10
1
Az erősítés frekvenciafüggő.
2
A Bode-diagram kapcsolatot mutat.
3
A -3 dB határfrekvenciát jelöl.
4
fL és fH között optimális.

## Slide 11
7. HÉT
FREKVENCIAÁTVITEL
MÉRÉS → SZÁMÍTÁS → BODE-GÖRBE