## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 8. hét
RC-HÁLÓZATOK
és a kondenzátorok szerepe
R
+
C
τ = R · C
fc = 1/(2πRC)

## Slide 2
A hét célja
RC-hálózat • frekvenciafüggés • csatolás • bypass
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
2
RC-TAG
R + C
FREKVENCIA
Xc változik
ERŐSÍTŐ
csatoló és sönt C

## Slide 3
Kapacitív reaktancia
A kondenzátor frekvenciafüggő ellenállása.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
3
KÉPLET
Xc = 1/(2πfC)
KIS f
Xc nagy
NAGY f
Xc kicsi

## Slide 4
Kidolgozott példa
C = 100 nF
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
4
50 Hz
Xc ≈ 31,8 kΩ
10 kHz
Xc ≈ 159 Ω
TANULSÁG
f ↑ → Xc ↓

## Slide 5
Csatoló kondenzátor
AC átjut, DC leválasztódik.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
5
AC
átengedi
DC
leválasztja
MUNKAPONT
fokozatok nem zavarják egymást

## Slide 6
Söntkondenzátor
Az emitter-ellenállás mellett kis impedanciájú AC út.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
6
EMITTER
RE mellett
AC ÚT
kis impedancia
HATÁS
erősítés nő

## Slide 7
RC-időállandó
A töltés és kisülés sebességének jellemzője.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
7
KÉPLET
τ = R × C
PÉLDA
10 kΩ × 10 µF
EREDMÉNY
0,1 s = 100 ms

## Slide 8
Határfrekvencia
Kapcsolat a 7. heti Bode-diagrammal.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
8
KÉPLET
fc = 1/(2πRC)
-3 dB
határpont
KAPCSOLAT
Bode-diagram

## Slide 9
Labor
RC-tag vizsgálata próbapanelen.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
9
1
összeállítás
2
Ube és Uki mérés
3
fc meghatározás
4
számított ↔ mért

## Slide 10
Összefoglalás
Négy kulcsfogalom.
IAP • Analóg áramkörök • 8. hét
10
Xc
frekvenciafüggő
CSATOLÓ C
DC leválasztás
SÖNT C
erősítés növelése
τ és fc
tervezési paraméterek