## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 10. hét
MÁSODRENDŰ SZŰRŐK
ÉS REZONANCIA
XL = XC
f₀
40 dB/dekád

## Slide 2
Első- és másodrendű szűrők
Egy vagy két energiatároló elem.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
2
1. REND
20 dB/dekád
2. REND
40 dB/dekád
ELŐNY
jobb szelektivitás

## Slide 3
A másodrendű szűrő előnyei
A forrás három fő előnye.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
3
ÁTMENET
meredekebb
SZELEKTIVITÁS
nagyobb
ZAJSZŰRÉS
jobb

## Slide 4
Rezonancia az RLC-körben
Az induktív és kapacitív reaktancia egyenlő.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
4
FELTÉTEL
XL = XC
XL
2πfL
XC
1/(2πfC)

## Slide 5
Rezonanciafrekvencia
Az L és C értéke határozza meg.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
5
KÉPLET
f₀ = 1/(2π√LC)
PÉLDA
L=10 mH; C=100 nF
EREDMÉNY
f₀ ≈ 5033 Hz

## Slide 6
Jósági tényező - Q
A rezonanciagörbe élességét jellemzi.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
6
NAGY Q
keskenyebb sáv
NAGY Q
jobb szelektivitás
KIS Q
szélesebb, laposabb

## Slide 7
Gyakorlati alkalmazások
Másodrendű szűrők és rezonancia a gyakorlatban.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
7
RÁDIÓ / TV
hangolás
HANGTECHNIKA
keresztváltó
PLC
analóg jelfeldolgozás
MÉRÉS
kommunikáció

## Slide 8
Laboratóriumi gyakorlat
RLC-kör felépítése vagy szimulációja.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
8
1
RLC-kör
2
f₀ meghatározása
3
1. ↔ 2. rend összevetése
4
átviteli görbe

## Slide 9
Összefoglalás
A 10. hét négy kulcsállítása.
IAP • Analóg áramkörök • 10. hét
9
40 dB/dekád
másodrendű szűrő
XL = XC
rezonancia
f₀
L és C függvénye
Q
görbe alakja