## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 13. hét
SPECIÁLIS OP-AMP
KAPCSOLÁSOK
BUFFER
Σ
U₂ - U₁

## Slide 2
Technikatörténeti kitekintés
Az OP-AMP az analóg számítógépek világából indult.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
2
1940-ES ÉVEK
analóg számítógépek
MŰVELETEK
+, -, integrálás, differenciálás
µA741
klasszikus oktatási típus

## Slide 3
Feszültségkövető - Buffer
Impedanciaillesztés erősítés nélkül.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
3
Av
1
BEMENET
nagy ellenállás
KIMENET
kis ellenállás

## Slide 4
Buffer alkalmazások
A jel leválasztása és illesztése.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
4
ÉRZÉKELŐ
jelillesztés
PLC
analóg bemenet
MÉRŐMŰSZER
leválasztás
FREKVENCIAVÁLTÓ
analóg jel

## Slide 5
Összegző erősítő
Több analóg bemenet egyesítése.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
5
KÉPLET
Uki=-(U1+U2+U3)
PÉLDA
1+2+0,5 V
KIMENET
-3,5 V

## Slide 6
Összegző alkalmazások
Több jelből egy eredő jel.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
6
AUDIO
keverők
REFERENCIA
jelképzés
SZABÁLYOZÁS
analóg szabályozók

## Slide 7
Differenciálerősítő
A két bemenet különbségét erősíti.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
7
KÉPLET
Uki = U2 - U1
PÉLDA
4 - 2,5 V
KIMENET
1,5 V

## Slide 8
Differenciálerősítő alkalmazások
Kis különbségi jelek feldolgozása.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
8
WHEATSTONE
híd
NYÚLÁSMÉRŐ
bélyeg
SÖNT
árammérés
MŰSZEREZÉS
erősítő

## Slide 9
Laboratóriumi gyakorlat
Három speciális OP-AMP kapcsolás.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
9
1
buffer összeállítása
2
összegző több bemenettel
3
differenciál mérés
4
számított ↔ mért

## Slide 10
Összefoglalás
Három fontos speciális kapcsolás.
IAP • Analóg áramkörök • 13. hét
10
BUFFER
impedanciaillesztés
ÖSSZEGZŐ
jelek egyesítése
DIFFERENCIÁL
jelek különbsége