## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 14. hét
INTEGRÁLÓ ÉS
DIFFERENCIÁLÓ OP-AMP
∫
d/dt
PI • PD • PID
jelalak-formálás

## Slide 2
Technikatörténeti kitekintés
Analóg számítógépektől az ipari automatizálásig.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
2
ANALÓG GÉPEK
matematikai műveletek
MODELLEZÉS
folyamatok
AUTOMATIZÁLÁS
szabályozástechnika

## Slide 3
Integráló kapcsolás
A bemeneten R, a visszacsatolásban C.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
3
KÉPLET
Uki=-(1/RC)∫Ube dt
ÁLLANDÓ BEMENET
lineáris kimenet
JELALAK
négyszög → háromszög

## Slide 4
Integráló alkalmazások
Az integrálás szabályozási és jelkezelési művelet.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
4
PI
szabályozó
PID
szabályozó
JELFELDOLGOZÁS
analóg áramkör

## Slide 5
Differenciáló kapcsolás
A bemeneten C, a visszacsatolásban R.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
5
KÉPLET
Uki=-RC·dUbe/dt
REAKCIÓ
változási sebesség
GYORS ÉL
impulzus a kimeneten

## Slide 6
Differenciáló alkalmazások
A gyors változások kiemelése.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
6
PD
szabályozó
PID
szabályozó
ÉLÉRZÉKELÉS
impulzusformálás

## Slide 7
Integráló vs differenciáló
Két ellentétes matematikai művelet.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
7
INTEGRÁLÓ
jel időbeli összegzése
DIFFERENCIÁLÓ
változás kiemelése
KÖZÖS
OP-AMP + R + C

## Slide 8
Laboratóriumi gyakorlat
LM358 vagy LM741 vizsgálatok.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
8
1
integráló felépítése
2
négyszög ↔ háromszög
3
differenciáló több f-en
4
számított ↔ mért

## Slide 9
Érdekesség
Az analóg számítógépek több száz OP-AMP-ot használtak.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
9
SOK FOKOZAT
összekapcsolva
INTEGRÁLÁS
folyamatmodellezés
DIFF. EGYENLET
analóg megoldás

## Slide 10
Előretekintés
15. hét: komparátorok és Schmitt-trigger.
IAP • Analóg áramkörök • 14. hét
10
ANALÓG → DIGITÁLIS
jelátalakítás
HISZTERÉZIS
stabil kapcsolás
IPAR
PLC-bemenetek, érzékelők