## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 21. hét
RC SZŰRŐK TERVEZÉSE
IDŐÁLLANDÓ ÉS TÖRÉSPONT
τ = R · C
fc = 1 / (2πRC)
≈ 100 Hz

## Slide 2
A hét küldetése
Zajos hőmérséklet-érzékelő jelének simítása.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
2
RC ALULÁTERESZTŐ
zajcsökkentés
IDŐÁLLANDÓ
τ = R·C
TÖRÉSPONT
fc = 1/(2πRC)

## Slide 3
Az RC szűrő
Egyszerű, mégis alapvető analóg áramkör.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
3
R
ellenállás
C
kondenzátor
EREDMÉNY
jelalakítás / zajcsökkentés

## Slide 4
Az időállandó
Megmutatja a változás időbeli jellegét.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
4
τ = R·C
alapképlet
NAGYOBB R
lassabb változás
NAGYOBB C
lassabb változás

## Slide 5
Törésponti frekvencia
A szűrő egyik legfontosabb tervezési adata.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
5
fc
1 / (2πRC)
R vagy C nő
fc csökken
TERVEZÉS
kívánt frekvenciára

## Slide 6
5 órás felépítés
Az elmélettől a mérésig.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
6
1–2. ÓRA
működés + időállandó
3. ÓRA
fc számítása
4. ÓRA
labor / szimuláció
5. ÓRA
feladat + ellenőrzés

## Slide 7
Laborfeladat
100 Hz körüli aluláteresztő szűrő.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
7
TERVEZÉS
R és C választása
MÉRÉS
bemenet ↔ kimenet
ESZKÖZ
oszcilloszkóp / szimuláció

## Slide 8
Gyakori hibák
Három dologra különösen figyelj.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
8
τ ≠ fc
ne keverd össze
MÉRTÉKEGYSÉG
Ω • F • s • Hz
POLARITÁS
elektrolit kondenzátor

## Slide 9
Vizsgára röviden
A számítás és az értelmezés együtt fontos.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
9
MŰKÖDÉS
RC szűrő
SZÁMÍTÁS
τ és fc
ÉRTELMEZÉS
hatás a jelalakra

## Slide 10
Előretekintés
22. hét: további RC szűrők.
IAP • Analóg áramkörök • 21. hét
10
FELÜLÁTERESZTŐ
magas frekvenciák
SÁVÁTERESZTŐ
kijelölt sáv
ALKALMAZÁS
gyakorlati példák