## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 23. hét
AKTÍV SZŰRŐK
MŰVELETI ERŐSÍTŐVEL
R + C
+
OP-AMP
SZŰRÉS + ERŐSÍTÉS

## Slide 2
Passzív vagy aktív?
Az aktív szűrő szükség esetén erősít is.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
2
PASSZÍV
R • L • C
AKTÍV
R • C • OP-AMP
ELŐNY
szűrés + erősítés

## Slide 3
Az aktív szűrő jellemzői
Négy fontos tulajdonság.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
3
BEMENET
nagy impedancia
KIMENET
kis impedancia
ERŐSÍTÉS
állítható
KARAKTERISZTIKA
pontos

## Slide 4
A műveleti erősítő szerepe
Az aktív elem teszi sokoldalúvá a kapcsolást.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
4
OP-AMP
aktív elem
JEL
formálás
HASZNOS JEL
erősíthető

## Slide 5
Aktív szűrők
A héten két alapkapcsolás.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
5
ALULÁTERESZTŐ
alacsony frekvenciák
FELÜLÁTERESZTŐ
magas frekvenciák
fc
töréspont

## Slide 6
Számítási példa
R = 10 kΩ • C = 15 nF
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
6
KÉPLET
fc = 1/(2πRC)
EREDMÉNY
≈ 1061 Hz
JELENTÉS
törésponti frekvencia

## Slide 7
Labor
Aktív és passzív RC összehasonlítása.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
7
AKTÍV
Ube és Uki
PASSZÍV
azonos frekvenciák
KIÉRTÉKELÉS
eredmények összevetése

## Slide 8
Gyakori hibák
A tananyag három hibaforrást emel ki.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
8
ÖSSZEKEVERÉS
aktív ↔ passzív
TÁPFESZÜLTSÉG
OP-AMP
ALKATRÉSZÉRTÉK
R és C

## Slide 9
Összefoglalás
Az aktív szűrő fontos jelfeldolgozó áramkör.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
9
ELEKTRONIKA
alkalmazás
AUTOMATIZÁLÁS
alkalmazás
MÉRÉSTECHNIKA
alkalmazás

## Slide 10
Következő hét
Másodrendű szűrők.
IAP • Analóg áramkörök • 23. hét
10
BUTTERWORTH
szűrőtípus
BESSEL
szűrőtípus
CHEBYSHEV
szűrőtípus