## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 24. hét
FESZÜLTSÉG-
STABILIZÁTOROK
INTEGRÁLT ANALÓG ÁRAMKÖRÖK
12 V
→ 7805 →
5 V
P=(Ub-Uk)·I
2,1 W

## Slide 2
A hét célja
Integrált analóg áramkörök és lineáris stabilizátorok.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
2
IC
egy félvezető lapka
ANALÓG
folyamatos jelek
STABILIZÁTOR
állandó kimenet

## Slide 3
Analóg IC-k
Több aktív és passzív elem egy tokban.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
3
OP-AMP
műveleti erősítő
REFERENCIA
feszültségforrás
STABILIZÁTOR
tápegység

## Slide 4
Stabilizátor családok
Három fontos típus.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
4
78xx
pozitív
79xx
negatív
LM317
állítható

## Slide 5
A működés lényege
A bemenet változhat, a kimenet közel állandó.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
5
BEMENET
változó Ub
STABILIZÁTOR
szabályoz
KIMENET
közel állandó Uk

## Slide 6
Kapcsolási szempontok
A megbízható működés feltételei.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
6
Ub MIN.
elegendő bemenet
DISSZIPÁCIÓ
P=(Ub-Uk)·I
HŰTÉS
hűtőborda
PUFFER C
gyártói ajánlás

## Slide 7
Labor
12 V -> 5 V 7805 kapcsolás.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
7
ÉPÍTÉS
7805
MÉRÉS
Ub és Uk
TERHELÉS
több áramérték
MELEGEDÉS
disszipáció

## Slide 8
Számítási példa
Ub=12 V • Uk=5 V • I=0,3 A
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
8
FESZÜLTSÉGESÉS
7 V
ÁRAM
0,3 A
VESZTESÉG
2,1 W

## Slide 9
Miért kell hűteni?
A veszteségi teljesítmény hővé alakul.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
9
2,1 W
jelentős hő
HŰTŐBORDA
hőelvezetés
MEGBÍZHATÓSÁG
védelem

## Slide 10
Összefoglalás
A stabilizátor a megbízható tápegység alapja.
IAP • Analóg áramkörök • 24. hét
10
7805
fix +5 V
LM317
állítható
P
hőterhelés