## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 27. hét
AKTÍV SZŰRŐK
MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL
LM358
ZAJ
→ SZŰRŐ →
JEL
fc ≈ 159 Hz

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért mérhet hibás értéket egy jó érzékelő?
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
2
SZENZOR
nem feltétlen hibás
ZAJ
ráül a jelre
SZŰRÉS
javítja a jelet

## Slide 3
Aktív szűrő
A műveleti erősítő többet ad a passzív RC-nél.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
3
OP-AMP
aktív elem
ERŐSÍTÉS
lehetséges
KARAKTERISZTIKA
pontosabb

## Slide 4
Alul- és felüláteresztő
Két alapvető frekvenciaszelektív működés.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
4
LPF
alacsony f átmegy
HPF
magas f átmegy
CÉL
zajszűrés

## Slide 5
Vágási frekvencia
A −3 dB-es pont gyakorlati jelentése.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
5
AMPLITÚDÓ
70,7%
SZINT
−3 dB
fc
határpont

## Slide 6
Számítási példa
R = 10 kΩ • C = 100 nF
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
6
KÉPLET
fc=1/(2πRC)
EREDMÉNY
≈ 159 Hz
MÉRÉS
ellenőrizhető

## Slide 7
Labor
LM358 aktív aluláteresztő.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
7
GENERÁTOR
bemeneti jel
OSZCILLOSZKÓP
Ube és Uki
FREKVENCIA
változtatás

## Slide 8
Ipari alkalmazások
A zajszűrés sok helyen kritikus.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
8
PLC
analóg bemenet
ÉRZÉKELŐ
nyomás / hőmérséklet
FREKIVÁLTÓ
jelkezelés
MŰSZER
hang / orvosi

## Slide 9
Magyar büszkeség
Bay Zoltán munkájában is kulcsszerepű volt a zajból történő jelkinyerés.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
9
RADAR
érzékeny mérés
HOLD
visszavert jel
ZAJSZŰRÉS
kulcsszerep

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
0–10 V-os nyomásérzékelő jelének szűrése.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
10
LASSÚ JEL
torzítás nélkül
MAGAS f ZAJ
csillapítás
TERVEZÉS
aktív LPF

## Slide 11
Előzetes
28. hét: műveleti erősítős erősítőkapcsolások.
IAP • Analóg áramkörök • 27. hét
11
INVERTÁLÓ
erősítő
NEM INVERTÁLÓ
erősítő
VISSZACSATOLÁS
erősítés számítása