## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Analóg áramkörök • 30. hét
MŰSZERERŐSÍTŐK
INSTRUMENTATION AMPLIFIER
10 mV
→ INA →
10 V
CMRR
KÖZÖS ZAJ Elnyomás

## Slide 2
A világ nagy kérdése
10 mV-os érzékelőjel erősítése zavarok nélkül.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
2
KIS JEL
10 mV
KÖRNYEZETI ZAJ
zavar
MŰSZERERŐSÍTŐ
megoldás

## Slide 3
Felépítés
A klasszikus műszererősítő három erősítőfokozatra épül.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
3
PUFFER 1
nagy bemeneti Z
PUFFER 2
nagy bemeneti Z
DIFFERENCIA
jelkülönbség

## Slide 4
CMRR
Common Mode Rejection Ratio.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
4
KÖZÖS JEL
mindkét bemeneten
ELNYOMÁS
hatékonyság
NAGY CMRR
jobb mérés

## Slide 5
Gyakorlati alkalmazások
Precíziós kisjelű mérőrendszerek.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
5
MÉRLEG
Wheatstone-híd
EKG
orvostechnika
NYOMÁS / ERŐ
érzékelők
PLC
analóg bemenet

## Slide 6
Labor
INA126, INA128 vagy AD620.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
6
BEMENET
kis differenciális jel
KIMENET
erősített jel
KÖZÖS ZAJ
hatás vizsgálata

## Slide 7
Számítási példa
8 mV → 8 V
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
7
BEMENET
0,008 V
KIMENET
8 V
ERŐSÍTÉS
A = 1000

## Slide 8
Magyar büszkeség
Gábor Dénes és a pontos jelfeldolgozás.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
8
NOBEL-DÍJ
magyar fizikus
JELFELDOLGOZÁS
pontosság
MÉRÉS
kiemelt szerep

## Slide 9
Műhelytitok
A mérőlánc pontossága nem csak az érzékelőn múlik.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
9
ÉRZÉKELŐ
jel forrása
ELEKTRONIKA
pontosság
TELJES LÁNC
egy rendszer

## Slide 10
IAP Mesterfeladat
12 mV Wheatstone-híd → 0–10 V mérőlánc.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
10
HÍD
12 mV
MŰSZERERŐSÍTŐ
tervezés
KIMENET
0–10 V

## Slide 11
Előzetes
31. hét: aktív és precíziós egyenirányítók.
IAP • Analóg áramkörök • 30. hét
11
AKTÍV
egyenirányító
PRECÍZIÓS
kis jelek
CSÚCSÉRTÉK
detektor