## Slide 1
16. hét – Hibavédelem
PE • földelés • EPH • automatikus lekapcsolás
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 2
Mit kell ma megértenünk?
Mi történik testzárlatkor?
Mi a PE védővezető valódi feladata?
Mire szolgál a földelés és az EPH?
Hogyan szünteti meg a védelem a veszélyes állapotot?
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 3
Történeti háttér
A fémházas villamos készülékek elterjedésével az érintési veszély is nőtt.
A védelem fejlődése: földelés → védővezető-hálózat → gyors automatikus lekapcsolás → kiegészítő RCD-védelem.
A korszerű hibavédelem több elem összehangolt működése.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 4
Testzárlat
Fázisvezető → szigetelési hiba → megérinthető fémház
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 5
PE – Protective Earth
Zöld/sárga védővezető.
Normál üzemben nem terhelőáram vezetésére szolgál.
Hiba esetén kis impedanciájú hibaáramutat biztosít.
A cél: a védelmi készülék gyors működésének elősegítése.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 6
Földelés
Vezetőképes kapcsolat a rendszer meghatározott pontja és a föld között.
Lehet például alapföldelő vagy földelőszonda.
Szerepe a hálózati rendszertől függ.
Önmagában nem helyettesíti a teljes hibavédelmi rendszert.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 7
EPH – egyenpotenciálra hozás
Az egyidejűleg megérinthető vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbséget csökkenti.
A védelmi rendszer fontos része.
Nem „plusz földelés”, hanem tudatos összekötés.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 8
A hibaáram útja
L → hiba → fémház → PE → védelmi út → forrás ↓ A védelem lekapcsol
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 9
Kismegszakító ≠ RCD
Kismegszakító: túlterhelés és zárlati túláram elleni védelem.
RCD: a vezetők áramainak különbségét figyeli.
Az RCD nem általános túláramvédelem.
A két védelem kiegészítheti egymást.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 10
Gyakorlati példa: mosógép
A fázisvezető szigetelése megsérül.
A fázis a fémházhoz ér.
Ép PE esetén kialakulhat a szükséges hibaáramút.
A megfelelő védelem lekapcsol.
Szakadt PE esetén a készülék működhet – de a burkolat veszélyessé válhat.
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 11
2. tanóra – vizsgálat és gondolkodás
PE-folytonosság ellenőrzési elve feszültségmentesen.
Ép és megszakított PE-út összehasonlítása oktatási modellen.
Hibaáramút berajzolása.
Következtetés: mitől lesz valóban működőképes a hibavédelem?
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 12
Összefoglalás
PE = védővezető
Földelés = kapcsolat a földdel
EPH = potenciálkülönbségek csökkentése
Automatikus lekapcsolás = a veszélyes hibás állapot gyors megszüntetése
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
A készülék működik, de a PE vezető szakadt. Miért lehet ez életveszélyes?
IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 16. hét