## Slide 1
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
35. hét - Mérés, ellenőrzés és dokumentálás
103-105. óra
SZERELÉS KÉSZ ≠ MUNKA ÁTADVA
A szakmai munka akkor kész, ha ellenőrizhető, mérhető és dokumentált.

## Slide 2
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Három különböző fogalom
ELLENŐRZÉS
Megfelel-e a rajznak és a szerelési követelményeknek?
MÉRÉS
Mit mutat a műszer a kijelölt mérési ponton?
MINŐSÍTÉS
Az eredmény alapján átadható, javítandó vagy ismétlendő?

## Slide 3
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Helyes ellenőrzési sorrend
1
Szemrevételezés
2
Feszültségmentes vizsgálat
3
Eredmények értékelése
4
Engedélyezett bekapcsolás
5
Működéspróba
6
Dokumentálás

## Slide 4
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mitől jó egy mérési jegyzőkönyv?
Mit?
A mérés megnevezése.
Hol?
Pontos mérési pont.
Mivel?
Műszer vagy mérési mód.
Mennyi?
Mért érték + mértékegység.
Mit jelent?
Következtetés és minősítés.
Ki és mikor?
Dátum, készítő, ellenőrző.

## Slide 5
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mért adatból szakmai mondat
GYENGE
„PE jó.”
JOBB
„PE folytonosság igazolt.”
SZAKMAI
„PE folytonosság X1-PE és dugalj védőérintkező között igazolt; minősítés: megfelelt.”

## Slide 6
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Gyanús mérési eredmény esetén
1
Ne fogadd el automatikusan.
2
Ellenőrizd a műszert és mérővezetékeket.
3
Ellenőrizd a mérési pontot.
4
Vesd össze a rajzzal.
5
Ismételd meg vagy szakaszold a vizsgálatot.
6
Javítás után mérj újra.

## Slide 7
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Átadás: nem csak működéspróba
Szerelési állapot
Rendezett, stabil, jelölt.
Biztonsági feltétel
A szükséges védelmi ellenőrzések rendben.
Funkció
A kapcsolás az elvárt módon működik.
Dokumentáció
Minden mérési eredmény és javítás rögzítve.

## Slide 8
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelyfeladat - mérési audit
A. Azonosítás
Berendezés, rajz, mérési pontok.
B. Feszültségmentes ellenőrzés
Szemrevételezés és folytonosság.
C. Működéspróba
Csak engedéllyel, előzetes ellenőrzés után.
D. Átadás
Jegyzőkönyv + minősítés.

## Slide 9
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP heti kihívás
A kapcsolás működik, de a jegyzőkönyvben nincs mérési pont, mértékegység és minősítés.
Elfogadható az átadás?
NEM
A dokumentációból ki kell derülnie: mit, hol, mivel, mennyit és milyen minősítéssel mértek.

## Slide 10
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Összefoglalás
Ellenőrizz
A szemmel látható hibák sokszor mérés nélkül is felismerhetők.
Mérj
A mérés bizonyítja a láthatatlan állapotot.
Értékelj
A szám önmagában kevés: következtetés kell.
Dokumentálj
A szakmai felelősség írásban is megjelenik.
Következő hét: 36. hét - Év végi összefoglalás és projekt